«Согласовано»		                          			«Утверждаю»

Главный государственный санитарный			Директор МУП ЖКХ

врач в Кущевском, Крыловском,				"Новолеушковская"

Павловском, Ленинградском районах

___________ А. Н. Козлов                                    	___________ Ю. А. Пасечник

« ___ » _____________ 2016г.			« ___ » _____________ 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного лабораторного контроля качества воды из централизованной системы водопровода хозяйственно-питьевого и производственного назначения

МУП ЖКХ "Новолеушковская"

(ст. Новолеушковская Павловского района)

на период: 2016-2020 г.г.

ст. Новолеушковская

2016г.

Содержание

стр.

| 1.Введение | 3 |
| --- | --- |
| 2.Цели и задачи производственного контроля | 4 |
| 3.Общие сведения о предприятии | 5 |
| 4.Характеристика водоснабжения | 6 |
| 5.Характеристика объектов водоснабжения | 7 |
| 6.Перечень контролируемых показателей и их нормативы 7.Методика определения контролируемых показателей качества питьевой воды 8.Периодичность контроля и количество отбираемых проб для контроля | 12 14 15 |
| 9.Пункты отбора проб для контроля 10.Календарные графики отбора проб 11.Приложение | 1 1 16 1 17 1 42 |
| 12.Литература | 45 |
| ВВЕДЕНИЕ В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: - выполнять требования санитарного законодательства; - разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; - осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; - своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного воздействия объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. Задачи производственного контроля заключаются в организации и своевременном проведении мероприятий направленных на предотвращение неблагоприятного воздействия различных видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут привести к ограничению использования подземных вод для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей. Подземные воды считаются загрязненными при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойств воды, обусловленного проникновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов; латерального подтока вод иного (относительно фона) минерального состава, изменением условий питания и загрузки, уровнем эксплуатируемого и первого от поверхности водоносных горизонтов. Производственный контроль за качеством подземных вод проводится при эксплуатации объектов по добыче питьевых вод, используемых или потенциально пригодных к использованию для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и лечебных целей. Система мер, обеспечивающая санитарную охрану подземных вод, включает в себя организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Новолеушковское» Сокращенное наименование: МУП ЖКХ «Новолеушковское» Местонахождение: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, пер. Безымянный, 4 Банковские реквизиты: ИНН 2346014900, р/с 40702810430130100770 К/с 30101810100000000602, БИК 040349602 Отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ Руководитель предприятия: Директор Пасечник Юрий Алексеевич, тел. 861-91-4-43-47 Ответственный за водоснабжение: Побережный Владимир Владимирович Предприятие расположено в Павловском районе Краснодарского края на границе с Тихорецким районом. Предприятие является жилищно-коммунальным. Основная деятельность предприятия – Сбор, очистка и распределение воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов (код ОКВЭД 41.00) ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Источниками водоснабжения предприятия для водоснабжения населения являются артезианские водозаборные скважины №№: 5999, 4273, 3621, 8006, 7226, 7125, 4966, 7812. Вода из артезианских скважин поступает в водонапорные башни, далее по водораспределительной сети подается в административные предприятия, потребителям – населению. Вода используется для водоснабжения населения. Вода потребляется без предварительной подготовки, так как показаний для водоподготовки нет. Качество добываемой воды соответствует нормативам. Водопотребление составляет: - передача населению – 250 тыс. м3/год. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Система водоснабжения представлена восьмью водозаборными скважинами, тремя водонапорными башнями (в эксплуатации находятся две башни, одна башня не эксплуатируется по техническим причинам), водоводами и распределительной сетью. Скважины расположены на территории НОВОЛЕУШКОВСКОГО сельского поселения. Водозабор состоит из восьми скважин. Все скважины находятся в условиях взаимодействия между собой, что привело к созданию единой глубокой депрессионной воронки. На водозаборе нет бесхозных скважин. Водозаборные скважины, глубиной 306-346 м, оборудованы глубинным насосами типа ЭЦВ. В скважинах закаптированы водоносные горизонты понтических отложений в интервале 290-360 м. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным. Сверху он перекрыт глинистым водоупорным слоем мощностью более 70 м. Нижним водоупором ему служат глины мэотического яруса на глубине 290-360 м. Взаимодействие подземных источников и поверхностных водоемов, а также грунтовых вод исключается. Потенциальных источников загрязнения непосредственно вблизи скважин нет. Водозаборные скважины №№ 5999, 4273, 3621, 7125, 8006, 7226, 4966, 7812 имеют положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.08.2012г. № 23.КК.17.000.М.001615.08.12 Источники имеют разработанный проект организации зон санитарной охраны (ЗСО). Проект имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.02.2010г. № 23.КК.17.000.Т.002972.02.10 (арт.скв. №№ 5999, 4273, 3621, 7125); от 09.02.2010г. № 23.КК.17.000.Т.002971.02.10 (арт.скв. №№ 4966, 7812). Режим ЗСО всех трех поясов соблюдается. Многолетние лабораторные исследования проб воды из скважин, показали, что деятельность предприятия не оказала негативного воздействия на эксплуатируемый водоносный горизонт. Не обнаружено тенденций изменения состава и свойств воды. Все пробы соответствовали нормативам. КАЧЕСТВО ВОДЫ Контроль качества воды в МУНИЦИПАЛЬНОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Новолеушковское» осуществляется в соответствии с утвержденной программой по показателям: микробиологическим, органолептическим, обобщенным, неорганические и органические вещества, радиологическим. Рабочая программа производственного лабораторного контроля качества питьевой воды в МУНИЦИПАЛЬНОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Новолеушковское» разрабатывается в соответствии с требованиями Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утв. постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утверждается после согласования с территориальным органом роспотребнадзора. Контроль качества воды проводился на нескольких уровнях: Производственный контроль на базе сторонней лаборатории по договору (Кущевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае»), так как на предприятии собственной лаборатории нет; Контроль со стороны Роспотребнадзора. Результаты производственного контроля показывают, что питьевая вода в МУНИЦИПАЛЬНОМ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Новолеушковское» является безвредной по химическому составу, безопасна в эпидемическом и радиационном отношении и имеет благоприятные органолептические свойства. Качество воды соответствует гигиеническим нормативам. СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЕЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ, А ТАКЖЕ В ТОЧКАХ ВОДОРАЗБОРА НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СЕТИ за август 2012; февраль-март 2016г. 2012 год Показатели Единицы измерения Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 Фактические значения Примечание Органолептические свойства воды: Запах Баллы 2 1 Привкус Баллы 2 1 Цветность Градусы 20 18 Мутность Мг/л 1,5 0,8 Обобщенные показатели: Водородный показатель Единицы рН В пределах 6-9 8,5 Общая минерализация (сухой остаток) Мг/л 1000 576,0 Жесткость общая Мг-экв./л 7,0 0,63 Окисляемость перманганатная Мг/л 5,0 2,18 Неорганические вещества: Нитраты Мг/л 45 н/о Хлориды Мг/л 350 39,25 Сульфаты Мг/л 500 86,9 Железо Мг/л 0,3 0,163 Фтор Мг/л 1,2 0,638 Свинец Мг/л 0,03 н/о Медь Мг/л 1,0 0,032 Цинк Мг/л 5,0 0,107 Органические вещества Гамма-ГХЦГ (линдан) Мг/л 0,002 н/о ДДТ (сумма изомеров) Мг/л 0,002 н/о 2,4 – Д Мг/л 0,03 н/о 2016 год Показатели Единицы измерения Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 Фактические значения Примечание Микробиологические показатели: Общее микробное число Число образующих колоний бактерий в 1 мл Не более 50 9 Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствие Отсутствие Термотолерантные колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствие Отсутствие Колифаги Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл Отсутствие Отсутствие Органолептические свойства воды: Запах Баллы 2 0 Привкус Баллы 2 0 Цветность Градусы 20 8,5 Мутность Мг/л 1,5 Менее 0,6 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, И ИХ НОРМАТИВЫ Микробиологические показатели ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМАТИВЫ Термотолерантные колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствие Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствие Общее микробное число Число образующих колоний бактерий в 1 мл Не более 50 Колифаги Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл Органолептические показатели Запах баллы 2 Привкус баллы 2 Цветность градусы 20 Мутность мг/л 1,5 Обобщенные показатели ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМАТИВЫ Водородный показатель Единицы рН В пределах 6 - 9 Общая минерализация (сухой остаток) мг/л 1000 Жесткость общая Мг-экв./л 7,0 Окисляемость перманганатная мг/л 5,0 Неорганические показатели ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМАТИВЫ Железо (Fе, суммарно) Мг/л 0,3 Нитраты (по NO) Мг/л 45 Сульфаты (SO) Мг/л 500 Фториды (F) Мг/л 1,5 Хлориды (Cl) мг/л 350 Алюминий (Al3+) мг/л 0,5 Барий (Ва2+) мг/л 0,1 Бериллий (Ве2+) мг/л 0,0002 Марганец (Мn, суммарно) мг/л 0,1 (0,5) Медь (Сu, суммарно) мг/л 1,0 Мышьяк (As, суммарно) мг/л 0,05 Никель (Ni, суммарно) мг/л 0,1 Свинец (Рb, суммарно) мг/л 0,03 Органические показатели ДДТ (сумма изомеров) мг/л 0,002 2,4-Д мг/л 0,03 РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,2 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 1,0 7. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 1. МУК 4.2.1018- 01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" 2.ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы определения общего железа. 3.ГОСТ 4151-72. Вода питьевая. Метод определения общей жесткости. 4.ГОСТ 18826-73. Вода питьевая. Методы определения нитратов. 5.ГОСТ 18164-72. Вода питьевая. Метод определения сухого остатка 6.ГОСТ 4386-81. Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фтора. 7.ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов. 8.ГОСТ 4389-72. Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов. 9.ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности. 10. ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа. 11. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ОТБИРАЕМЫХ ПРОБ ДЛЯ КОНТРОЛЯ По микробиологическим показателям исследуются не менее 2 проб ежемесячно из каждого водопровода По органолептическим показателям исследуются не менее 2 проб ежемесячно из каждого водопровода ПУНКТЫ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 1. водоразборные краны, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организации и абонентов 2. краны водонапорных башен. 3. Водозаборные скважины. Отбор проб осуществляется в соответствии с требования: - ГОСТ Р51593-2000 от 21.04.2000г. «Вода питьевая. Отбор проб»; - ГОСТ Р51592-2000 от 21.04.2000г. «Вода. Общие требования к отбору проб»; - ГОСТ Р53415-2009 ОТ 15.10.2009Г. «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». КАЛЕНДАРНЫЕ ГРАФИКИ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК отбора проб воды в 2016 году № п/п Точка отбора Показатели исследований Кол-во проб в год Дата отбора по месяцам я н в а р ь фе в р а л ь ма р т ап р е л ь ма й ию н ь ию л ь ав г у с т с ен т я б р ь ок т я б р ь н оя б р ь декабрь 1. арт.скв. № 5999 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 2. в/кран ул. Ленина Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 3. в/кран ул. Запорожская Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 4. арт.скв. № 4273 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 5. арт.скв. № 3621 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 6. арт.скв. № 8006 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 7. арт.скв. № 7226 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 8. арт.скв. № 7125 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 9. арт.скв. № 4966 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 10. арт.скв. № 7812 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 11. в/кран ул. Кирова Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 12. в/кран ул. Школьная Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 13. в/н башня центральная Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 14. в/н башня Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК отбора проб воды в 2017 году № п/п Точка отбора Показатели исследований Кол-во проб в год Дата отбора по месяцам я н в а р ь фе в р а л ь ма р т ап р е л ь ма й ию н ь ию л ь ав г у с т с ен т я б р ь ок т я б р ь н оя б р ь декабрь 1. арт.скв. № 5999 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 2. в/кран ул. Ленина Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 3. в/кран ул. Запорожская Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 4. арт.скв. № 4273 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 5. арт.скв. № 3621 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 6. арт.скв. № 8006 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 7. арт.скв. № 7226 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 8. арт.скв. № 7125 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 9. арт.скв. № 4966 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 10. арт.скв. № 7812 Микробиологические | 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 11. в/кран ул. Кирова Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 12. в/кран ул. Школьная Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 13. в/н башня центральная Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 14. в/н башня Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК отбора проб воды в 2018 году № п/п Точка отбора Показатели исследований Кол-во проб в год Дата отбора по месяцам я н в а р ь фе в р а л ь ма р т ап р е л ь ма й ию н ь ию л ь ав г у с т с ен т я б р ь ок т я б р ь н оя б р ь декабрь 1. арт.скв. № 5999 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 2. в/кран ул. Ленина Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 3. в/кран ул. Запорожская Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 4. арт.скв. № 4273 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 5. арт.скв. № 3621 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 6. арт.скв. № 8006 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 7. арт.скв. № 7226 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 8. арт.скв. № 7125 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 9. арт.скв. № 4966 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 10. арт.скв. № 7812 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 11. в/кран ул. Кирова Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 12. в/кран ул. Школьная Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 13. в/н башня центральная Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 14. в/н башня Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК отбора проб воды в 2019 году № п/п Точка отбора Показатели исследований Кол-во проб в год Дата отбора по месяцам я н в а р ь фе в р а л ь ма р т ап р е л ь ма й ию н ь ию л ь ав г у с т с ен т я б р ь ок т я б р ь н оя б р ь декабрь 1. арт.скв. № 5999 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 2. в/кран ул. Ленина Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 3. в/кран ул. Запорожская Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 4. арт.скв. № 4273 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 5. арт.скв. № 3621 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 6. арт.скв. № 8006 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 7. арт.скв. № 7226 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 8. арт.скв. № 7125 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 9. арт.скв. № 4966 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 10. арт.скв. № 7812 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 11. в/кран ул. Кирова Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 12. в/кран ул. Школьная Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 13. в/н башня центральная Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 14. в/н башня Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК отбора проб воды в 2020 году № п/п Точка отбора Показатели исследований Кол-во проб в год Дата отбора по месяцам я н в а р ь фе в р а л ь ма р т ап р е л ь ма й ию н ь ию л ь ав г у с т с ен т я б р ь ок т я б р ь н оя б р ь декабрь 1. арт.скв. № 5999 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 2. в/кран ул. Ленина Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 3. в/кран ул. Запорожская Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 4. арт.скв. № 4273 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 5. арт.скв. № 3621 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 6. арт.скв. № 8006 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 15 Радиологические 1 15 7. арт.скв. № 7226 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 8. арт.скв. № 7125 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 9. арт.скв. № 4966 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 10. арт.скв. № 7812 Микробиологические 4 15 15 15 15 Органолептические 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 Неорганические и органические 1 1 5 Радиологические 1 1 5 11. в/кран ул. Кирова Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 12. в/кран ул. Школьная Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 12 14 16 15 12 12 15 14 11 15 12 15 15 13. в/н башня центральная Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 14. в/н башня Органолептические: - запах; - привкус; - цветность; - мутность 4 15 15 15 15 Микробиологические: - термотолерантные колиформные бактерии; - общие колиформные бактерии; - общее микробное число; - колифаги 4 15 15 15 15 Обобщенные 4 15 15 15 15 11. ПРИЛОЖЕНИЕ Результаты лабораторных испытаний качества воды оформляются в виде протоколов. Предприятие ежемесячно проводит анализ результатов контроля качества воды. В случае несоответствия качества воды санитарным нормам направляет информацию в территориальный орган Роспотребнадзора по согласованной форме. На сооружениях объектов водоснабжения и территории водозабора в обязательном порядке проводятся дератизационные и дезинсеционные мероприятия в соответствии с требованиями государственных санитарных правил СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" и СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногоих" ПРИМЕЧАНИЕ: В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на водопроводных сооружениях, в том числе на распределительной сети. Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется аккредитованными лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам лабораториями сторонних организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды. Данные, полученные по результатам производственного лабораторного контроля, заносятся в журнал контроля качества воды. При несоответствии качества воды установленным требованиям, в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований, выписка из журнала предоставляется в территориальный отдел роспотребнадзора, а так же обеспечивается органу роспотребнадзора беспрепятственный доступ к журналу контроля качества питьевой воды. Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения (ч.4.ст.23 закона РФ № 416-ФЗ). При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом территориальный отдел Роспотребнадзора. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немедленно информировать территориальный отдел Роспотребнадзора о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам. В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства. При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов. Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям по решению территориального отдела Роспотребнадзора. В процессе водоснабжения осуществляется контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, разработанных и утвержденных в соответствие требований действующего законодательства, Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, в том числе за проведением мероприятий по дератизации, дезинсекции, дезинфекции. Дезинфекция проводится по показания и после проведения плановых или внеплановых работ на объектах водоснабжения, по согласованию с территориальным органом роспотребнадзора. Очистка, промывка, дезинфекция резервуаров чистой воды (РЧВ) проводится ежегодно (Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации от 30.12.1999 № 168), с оформлением актов выполненных работ. Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с территориальным отделом Роспотребнадзора. 12. ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утв. постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 №10; Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации от 30.12.1999г. № 168; СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногоих" ГОСТ Р51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб»; ГОСТ Р51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»; ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»; 15. ГОСТ Р 53415-2009 «Вода обор проб для микробиологического анализа». |  |