АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.03.2017                                                                   №  33

ст-ца Старолеушковская

Об утверждении Программы  комплексного развития  систем   коммунальной инфраструктуры   Старолеушковского сельского поселения Павловского района Краснодарского края  на  2017-2025годы

На основании Федерального закона  от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ                     «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30 декабря 2012 года №289-ФЗ «О внесении   изменений  в Градостроительный  кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Старолеушковского сельского поселения  Павловского района,                                 п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить   программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры    Старолеушковского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на 2017-2025 годы   (прилагается).

2. Разместить программу комплексного развития   систем коммунальной инфраструктуры    Старолеушковского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на 2017-2025 годы   в сети интернет по адресу: http:/ старолеушковское. pф/.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня  его  официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Старолеушковского  сельского

поселения Павловского района                                                      Р.Ю.Любченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старолеушковского сельского

поселения Павловского района

от 02.03.2017г. №33

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старолеушковского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на 2017 – 2025 годы

Оглавление

|  | Программный документ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 7 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 7 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 7 |
| 2.3 | Электроснабжение | 8 |
| 2.4 | Газоснабжение | 9 |
| 2.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 10 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 10 |
| 3 | Перспективы развития Старолеушковского сельского поселения Павловского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 14 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 15 |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 15 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 15 |
| 3.4 | Прогноз развития застройки | 16 |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 20 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 20 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 20 |
| 4.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 22 |
| 4.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 22 |
| 4.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 22 |
| 4.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 23 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 24 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 24 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 24 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 25 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 26 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 26 |
| 5.6 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях | 26 |
| 5.7 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 26 |
| 5.8 | Управление программой | 34 |
| 6 | Обосновывающие материалы | 36 |
| 6.1 | Перспективные показатели развития Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 36 |
| 6.2 | Характеристика Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 37 |
| 6.3 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 37 |
| 6.4 | Прогноз развития промышленности | 37 |
| 6.5 | Прогноз развития застройки Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 38 |
| 6.6 | Прогноз изменения доходов населения | 42 |
| 6.7 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 42 |
| 6.8 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 44 |
| 6.8.1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 44 |
| 6.8.2 | Теплоснабжение | 44 |
| 6.8.3 | Электроснабжение | 45 |
| 6.8.4 | Газоснабжение | 46 |
| 6.8.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 47 |
| 6.9 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 47 |
| 6.10 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 49 |
| 6.10.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 49 |
| 6.10.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 50 |
| 6.10.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 50 |
| 6.10.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 51 |
| 6.10.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 52 |
| 6.10.6 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 53 |
| 6.10.7 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 55 |
| 6.10.8 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 56 |
| 6.10.9 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 57 |
| 6.10.10 | Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Старолеушковского сельского поселения Павловского района | 58 |
| 7 | Финансовые потребности для реализации Программы | 58 |
| 8 | Заключение | 61 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 2017 – 2025 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Старолеушковского сельского поселения Павловского района, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Старолеушковское сельское поселение Павловского района и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Старолеушковского сельского поселения Павловского района.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2017-2025

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 2017-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |
| Разработчик Программы | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана муниципального образования Старолеушковское сельское поселение Павловского района; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2017-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2025 годы составляют – 322,001 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 13,437 млн.руб., из них: - внебюджетные средства - 308,564 млн. руб., в том числе: Водоснабжение – 154,170 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 7,7млн.руб., из них: - внебюджетные средства - 146,47 млн. руб.; Газоснабжение - 58,750 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 5,737 млн. руб. - внебюджетные средства - 53,012 млн. руб.; Электроснабжение - 30,434 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 0 - внебюджетные средства - 30,434 млн. руб. Теплоснабжение - 78,648 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 0 - внебюджетные средства - 78,648 млн. руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Администрация Старолеушковского сельского поселения – является   собственником  сетей   водоснабжения. Для  ведения хозяйственной деятельности системы водоснабжения переданы    муниципальному казенному предприятию жилишно-коммунальному хозяйству «Старолеушковское сельское поселение»   —  которое     обеспечивает потребителей питьевой водой.

Муниципальное казенное предприятие жилишно-коммунальное хозяйство «Старолеушковское сельское поселение» Павловского района осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение холодной водой потребителей;

- выполнение ремонтно - строительных работ сетей, зданий и сооружений;

- выдача технических условий на присоединение к водопроводным и установку приборов учета;

- прием в эксплуатацию и опломбирование приборов учета.

Водоснабжение ст. Старолеушковской осуществляется из 7-ми артскважин и ст. Украинской из двух скважин.

Процент обеспеченности водой жилого фонда составляет 96%.

Водопроводные сети протяженностью 92,7 км, диаметром 100-150 мм выполнены из разного материала: чугун, асбестоцемента, сталь. Глубина залегания трубопроводов до 2 метров.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В Старолеушковском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Население пользуется выгребными ямами и дворовыми туалетами.

  - . Теплоснабжение

ОАО «Тепловые сети» - является эксплуатирующей организацией систем теплоснабжения  ст. Старолеушковская.

Теплоснабжение ст. Старолеушковская в настоящее время осуществляется от двух котельных: Котельная №16 (ул. Жлобы, 15а) и Котельная №23 (ул. Короткая №8).

Тепловые сети муниципального образования Старолеушковского СП обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям. Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного строительства и муниципальные учреждения образования и культуры.

Основная территория муниципального образования Старолеушковского СП является зоной малоэтажного строительства, которая обеспечивается индивидуальным отоплением в основном газовыми приборами.

Трубопроводы тепловой сети, выполненные надземным способом в традиционной изоляции из волокнистых материалов, имеют повышенные потери  тепла из-за разрушения изоляционного слоя от атмосферных и механических воздействий.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении

надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть -

потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит

работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

2.3. Электроснабжение

Старолеушковское сельское поселение полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ. Протяженность электросетей составляет около 300 км. Количество трансформаторных подстанций, подающих электроэнергию – 52.

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития.

Источником электроснабжения в настоящее время и на расчетный срок до 2025 г. принята существующая трансфоматорная подстанция 35/10кВ «Старолеушковская».

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей;

Учитывая значительный физический износ оборудования подстанций, а также повышенные требования нормативно-технических документов, касающихся качества электроэнергии, надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, действующие электрические сети подлежат реконструкции техническому перевооружению и развитию.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества. Объем газификации Старолеушковского сельского поселения  составляет 94%.

Протяженность существующих газовых сетей составляет 107,0 км.

В Старолеушковском сельском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ОАО «Павловскаярайгаз». ОАО «Павловскаярайгаз» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа.

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

2.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

На территории  Старолеушковского сельского поселения ТБО вывозится на свалку в ст. Украинскую.

Существующую свалку мусора в ст. Украинской проектом рекомендуется рекультивировать.  В соответствии со схемой Краснодарского края в Павловском районе должно быть построено мусороперерабатывающее предприятие, а в каждом поселении предусмотрена площадка по сбору и сортировке мусора. В Старолеушковском сельском поселении площадка по сбору и сортировке мусора  предполагается организовать в ст. Украинской.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление  бытовых  отходов  предлагается  осуществлять  по  планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Площадки для установки сборников должны быть ограждены, иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки.

2.6.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Старолеушковском сельском поселении Павловского района разработана и утверждена постановлением Администрации муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Основными целями Программы являются:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Бюджетная сфера

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет предприятия и учреждения различных отраслей народного хозяйства, через деятельность которых обеспечивается создание комфортных условий для проживания на территории населенного пункта.  В ее составе выделяют: учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

Общественный центр станицы расположен в геометрическом центре населенного пункта. В общестаничном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк и общеобразовательная школа. В излучине реки находится рекреационная зона станицы со стадионом. Среди жилой застройки размещаются два детских сада на отдельных территориях.

В северном планировочном районе находятся несколько магазинов,   территория больницы и школа интернат. На ул. Бриньковской расположен детский сад.

Производственная зона станицы, представленная объектами агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, сложилась хаотично. Территории производственных предприятий разбросаны вдоль границ станицы со всех сторон.

Организации бюджетной сферы Старолеушковского сельского поселения Павловского района разработали и реализуют Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Жилищный фонд

Установка коллективных приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, холодной воды, электроснабжения и газоснабжения по жилым домам характеризуется на 01.01.2017 следующими данными:

Таблица 1.

| Установка приборов учета холодного водоснабжения | Установка приборов учета тепловой энергии | Установка приборов учета электроэнергии | Установка приборов учета газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| фактически установлено на 01.01.2017г | % установленных | необходимо установить | фактически установлено на 01.01.2017г | % установленных | необходимо установить | фактически установлено на 01.01.2017г | % установленных | необходимо установить | фактически установлено на 01.01.207г | % установленных | необходимо установить |
| 1817 | 80 | 455 | 7 | 100 | 0 | 2350 | 100 | 0 | 2135 | 96 | 89 |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведены в таблице  2.

Количество постоянного населения Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 1 января 2017 года (по данным администрации) – 6255 человека.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории поселения проживало 6445 человек. Таким образом, за период 2003-2016 г.г. численность жителей в поселении уменьшилась на 190 человек или на 3%.

Этот факт обусловлен высоким коэффициентом смертности и низкой рождаемостью. В настоящее время демографическая ситуация в Старолеушковском сельском поселении остается неблагоприятной.

# На современном этапе демографического развития Старолеушковского сельского поселения сохраняются кризисные явления в сфере воспроизводства населения - низкий уровень рождаемости по отношению к высокой смертности, как следствие естественный прирост имеет отрицательной значение. При этом отрицательное сальдо миграции также оказывает негативное воздействие на демографическое положение поселения. Возрастная структура населения носит ярко выраженный регрессивный характер.

Численность  населения Старолеушковского сельского  поселения Павловского района на перспективу будет следующей:

Таблица 2.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2016 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Старолеушковская | 5617 | 5505 | 5395 |
| ст. Украинская | 638 | 560 | 480 |
| Итого по Старолеушковскому поселению Павловского района: | 6255 | 6065 | 5875 |

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

В 2016 году ситуация на рынке труда Старолеушковского сельского поселения Павловского района оставалась стабильной. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет 3376  человек, незанятое население составляет – 73 человека.

Занятость населения и изменения доходов будет следующей:

Таблица 3.

| Наименование | Базовый период | Первый период | Второй период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г | 2017-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Численность трудоспособного населения | 3376 | 3376 | 3376 |
| Доходы населения, руб/чел. в месяц | 16800,0 | 17640,0-21441,5 | 22513,5-28733,0 |

3.4. Прогноз развития застройки

Согласно справке, выданной администрацией Старолеушковского сельского поселения, существующий жилищный фонд поселения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 126,5 тыс. м2 общей площади, общее количество домов – 2350.

Таким образом, в среднем по поселению обеспеченность жилищным фондом составляет 20,2 м2 на одного человека. Наиболее высокая обеспеченность жилищным фондом приходится на жителей ст. Украинская-28,1 м2 на одного человека.  Этот факт может объясняться тем, что в последние годы в станице снижалась численность населения, вследствие чего появлялись пустующие дома, до настоящего времени находящиеся на балансе поселения.

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Холодное водоснабжение и водоотведение

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения  и водоотведения на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений. За 2014 год ЗАО «Агрокомплекс» обеспечило подачу потребителям муниципального образования Старолеушковского сельского поселения Павловского района питьевой воды в объеме 170,4 тыс.м3/год.

В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут  снижатся из-за перехода  отпуска  холодной воды по приборам учета. Но связи с улучшениями жизненных условий и присоединение новых абонентов, показатели прогноза спроса на холодную воду   к 2025 году   увеличатся по сравнению с  объемами реализации 2016 года.

Расход водоснабжения рассчитан по укрупненным показателям. Результаты расчётов сведены в таблицу 4.

Таблица 4.

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2016г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Потребление воды по Старолеушковскому СП Павловского района всего, в том числе: | тыс. м3/год | 170,4 | 525,8 | 881,3 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 92,7 | 92,7 | 92,7 |

Теплоснабжение

На 01.01.2017 г. в Старолеушковском сельском поселении действуют 2 котельные: Котельная №16 и Котельная №23.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование | Ед-ца измерения | Современное состояние 2016г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №16 | Гкал /год | 10677,1 | 10677,1 | 10677,1 |
| 2 | Котельная №23 | Гкал /год | 478,1 | 478,1 | 478,1 |

Электроснабжение.

Объем потребления электроэнергии по поселению за 2016 год составил -6386  млн.кВт/год. В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2020 года и на перспективу до 2025 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2016 годом.

Расходы электроснабжения рассчитаны, также по укрупненным показателям. Результаты расчётов сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2016г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Потребление электричества по Старолеушковскому СП Павловского района всего, в том числе: | млн кВт | 6386 | 7010,0 | 7053,75 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Газоснабжение

В Старолеушковском сельском поселении Павловского района два населенных пункта и они все газифицированы на 95 %.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Старолеушковского сельского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и производственных предприятий. Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупнёнными показателями. Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью. Расходы газа по производственным предприятиям  рассчитаны, также по укрупненным показателям. Результаты расчётов сведены в таблицу 7.

Таблица 7.

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2016г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Потребление газа по Старолеушковскому СП Павловского района всего, в том числе: | тыс. м3/год | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 107,0 | 107,0 | 107,0 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Краснодарского края от 7.10.2009 №16 «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Старолеушковское сельское поселение Павловского района  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 8.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4.

Таблица 8.

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы   муниципальное казенное предприятие жилишно-коммунальное хозяйство «Старолеушковское сельское поселение» Павловского района по развитию систем водоснабжения на 2017-2025годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в  разделе 6.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа состоит из двух частей, что обусловлено раздельным учетом средств, направляемых на развитие собственных сетей (источником средств на реализацию основных мероприятий программы являются собственные амортизационные отчисления и прибыль), объектов муниципального комплекса системы теплоснабжения, принятых в аренду.

Предлагаемая программа состоит из 2-х разделов:

1. Реконструкция и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения сельского поселения.

2. Развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.

Первый раздел определяет перечень работ по реконструкции и техническому перевооружению собственных тепловых сетей.

В представленном перечне указаны работы по наиболее ветхим теплотрассам.

Выполнение работ позволит:

повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей, подключенных к реконструируемым теплотрассам;

снизить в 1,6 раза потери тепловой энергии на ее транспортировку за счет применения предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией, проложенных бесканально;

повысить надежность и долговечность тепловой изоляции тепломагистралей надземной прокладки.

Второй раздел  определяет развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности строительства новых котельных.

Настоящий раздел включает в себя работы по проектированию, строительству новых котельных.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 7 Обосновывающих материалов.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям сельского поселения, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную     привлекательность сельского поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 8.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству  на 2017-2025 годы, в том числе:

- проектирование и разработка проектно-сметной документации на строительство ГРП.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 9.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

На момент составления Программы ТБО вывозится на свалку в ст. Украинская.

Существующую свалку мусора в ст. Украинской  проектом рекомендуется рекультивировать. В соответствии со схемой Краснодарского края в Павловском районе должно быть построено мусороперерабатывающее предприятие, а в каждом поселении предусмотрена площадка по сбору и сортировке мусора. В Старолеушковском сельском поселении площадка по сбору и сортировке мусора  предполагается организовать в ст. Украинской.

Связи с этим инвестиционная программа в утилизации твердых бытовых отходов  отсутствует.

5.6. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях

В Старолеушковском сельском поселении Павловского района разработана и реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», утверждённая постановлением Администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района (далее – Программа энергосбережения). Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в разделе 4. Мероприятиями Программы энергосбережения предусматривается завершение оснащения приборами учета муниципальных учреждений, полное оснащение приборами учета жилищного фонда поселения.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов настоящей Программы указанные выше затраты не включены.

5.7. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 789,758  млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства   -  98,061 млн. руб.;

- средства организаций коммунального комплекса, инвесторов (внебюджетные средства) 691,696  млн. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 9.

Таблица  9.

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2017-2025 годы | Бюджетные средства | Внебюджет-ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети L =62,1 км | 124200,0 | 6210,0 | 117990,0 |
| 2 | Реконструкция скважин (9 шт) | 5139,0 | 256,9 | 4882,1 |
| 3 | Замена запорной арматуры | 24840,0 | 1242,0 | 23598,0 |
|  | Итого: | 154170,0 | 7708,9 | 146470,1 |
| Водоотведение |
| Электроснабжение |
| 1 | Реконструкция ВЛ - 10кВ | 14305,5 | - | 14305,5 |
| 2 | Строительство ВЛ - 10кВ | 8929,2 | - | 8929,2 |
| 3 | Строительство ж/б опор (70 шт) | 7199,5 | - | 7199,5 |
|  | Итого: | 30434,0 | - | 30434, 0 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
| - | - | - | - | - |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство газопроводной сети L=12,3 км | 30750,0 | 1537,5 | 29212,5 |
| 2 | Строительство ГРП | 28000,0 | 4200,0 | 23800,0 |
|  | ИТОГО: | 58,750 | 5737,5 | 53012,5 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция котельной №16 | 39,324 | - | 39,324 |
| 2 | Реконструкция котельной №23 | 39,324 | - | 39,324 |
|  | ИТОГО: | 78,647 | - | 78,648 |
|  | ВСЕГО: | 322,001 | 13,437 | 308,564 |

На период 2017 – 2025  годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 10.

|  | Услуги |
| --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 22,33 | 23,22 | 24,16 | 25,12 | 26,12-31,79 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | 2356,4 | 2427,1 | 2499,9 | 2574,9 | 2652,2-3074,6 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 5,91 | 6,15 | 6,4 | 6,66 | 6,93-16,5 |
| 5 | Электроснабже-ние, за 1 кВт*час (без НДС) | 2,84 | 2,96 | 3,08 | 3,2 | 3,33-4,05 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

В таблице 11 приведены прогнозные расчеты (на весь период действия Программы  по годам) платы граждан за коммунальные услуги  на семью из трех человек, соответствующих средним условиям проживания.

Таблица 11.

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами |
| --- |
| Год | Отопление тариф, руб. за Гкал среднее потреб-ления, Гкал на кв. метр | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение | Газоснабжение | Плата за коммуна льные услуги на семью из трех человек |
|  |  | тариф, руб. за Гкал | среднее потребления, Гкал на чел. | тариф, руб. за куб. метр воды | среднее потребления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | среднее потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за кВт.час | нормативное потреб-ления, кВт.час на чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | среднее потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 2017 | - | - | - | - | 23,22 | 4,57 | - | - | 2,96 | 116 | 7,99 | 97,7 | 3690,31 |
| 2018 | - | - | - | - | 24,16 | 4,57 | - | - | 3,08 | 116 | 9,2 | 97,7 | 3799,59 |
| 2019 | - | - | - | - | 25,12 | 4,57 | - | - | 3,2 | 116 | 10,58 | 97,7 | 4558,89 |
| 2020 | - | - | - | - | 26,12 | 4,57 | - | - | 3,33 | 116 | 10,9 | 97,7 | 4711,64 |
| 2021 | - | - | - | - | 27,16 | 4,57 | - | - | 3,46 | 116 | 11,23 | 97,7 | 4867,96 |
| 2022 | - | - | - | - | 28,25 | 4,57 | - | - | 3,59 | 116 | 11,57 | 97,7 | 5027,82 |
| 2023 | - | - | - | - | 29,38 | 4,57 | - | - | 3,74 | 116 | 11,92 | 97,7 | 5198,1 |
| 2024 | - | - | - | - | 31,79 | 4,57 | - | - | 4,05 | 116 | 12,28 | 97,7 | 5444,47 |

Данные о доступности планируемой платы за коммунальные услуги критериям доступности на период действия Программы приведены в таблице  12.

Критерии доступности установлены решением коллегии Администрации Краснодарского края от 7.10.2009 № 16 «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Таблица  12.

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Старолеушковскому сельскому поселению |
| --- |
|  |  | Расчетное значение критерия | Примечание |
| Наименование | Ед. измерения |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 -2025 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел. | - | - | 6179 | 6141 | 6103 | 6065 | 5875 | - |
| Расчет совокупного среднемесячного дохода семьи: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Среднемесячная заработная плата | руб./чел. | - | - | 18522,0 | 19448,1 | 20420,5 | 21441,5 | 28733,0 | - |
| Совокупный доход семьи (2 взрослых человека и 1 ребенок) | руб. | - | - | 37044,0 | 38896,2 | 40840,0 | 42883,0 | 57466,0 | - |
| II. Расчет показателей |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Расчет показателя «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | - | - | 2334,4 | 3690,31 | 3799,59 | 4558,89 | 5444,47 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % |  |  | 6,3 | 9,4 | 9,3 | 10,6 | 9,4 | - |
| 2.Расчет показателя «Доля населения, с доходами ниже прожиточного минимума» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Число семей | ед. |  |  | 2240 | 2290 | 2270 | 2250 | 2207 | - |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | - | - | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 |  |
| 4. Расчет показателя «Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг | ед. | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | - |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | - | - | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |  |

5.8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района.

## 7.2. Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района.

## 7.3. Муниципальный заказчик программы:

## - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

## - вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

## - формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

## - ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

## - осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

7.4. Исполнителями Программы являются Администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и  в сфере обращения ТБО.

7.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

7.6. Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы представляют в Администрацию Старолеушковского сельского поселения Павловского района сведения о реализации Программы.

7.7. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района.

6.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6.2. Характеристика Старолеушковского сельского поселения

Старолеушковское сельское поселение расположено в южной части Павловского района и граничит:

на севере – с Павловским сельским поселение;

на востоке – с Новолеушковским сельским поселением;

на юго-востоке – с Тихорецким районом;

на юге – с Выселковским районом;

на западе – с Среднечелбасским сельским поселением;

на северо-западе – с Новопластуновским сельским поселением.

В состав поселения входят 2 населенных пункта: ст. Старолеушковская - центр муниципального образования Старолеушковское сельское поселение и ст. Украинская.

Ст. Старолеушковская находится в 25 км южнее ст. Павловской. Территория населенного пункта вытянута с севера на юг на расстояние 5 км и с запада на восток – 4 км. Жилая зона станицы расположена на берегах р.Челбас.

По западной окраине населенного пункта проходит федеральная категорированная автомобильная дорога «Дон», которая ограничивает развитие станицы в этом направлении.

Территория станицы Старолеушковской в существующих границах составляет 1465,79 га.

Территория станицы представляет два планировочных образования, разделенных рекой Челбас. Южный планировочный район расположен на левом берегу реки и состоит из жилой зоны и общестаничного центра. Общественный центр станицы расположен в геометрическом центре населенного пункта. В общестаничном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк и общеобразовательная школа. В излучине реки находится рекреационная зона станицы со стадионом. Среди жилой застройки размещаются два детских сада на отдельных территориях. Жилая застройка южного планировочного района представляет собой кварталы прямоугольной формы вытянутые с севера на юг и с запада на восток. По территории данного планировочного района протекают ручьи, разделяя некоторые жилые кварталы. Северный планировочный район расположен на правом берегу реки Челбас. Основную часть территории данного планировочного района составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы правильной и неправильной формы, ориентированные в основном с севера на юг. Эта часть станицы объектами обслуживания населения обеспечена не достаточно. В северном планировочном районе находятся лишь несколько магазинов, баня, территория больницы и школа интернат. На ул. Бриньковской расположен детский сад.

Производственная зона станицы, представленная объектами агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, сложилась хаотично. Территории производственных предприятий разбросаны вдоль границ станицы со всех сторон.

6.3. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

Среднегодовая численность населения Старолеушковского сельского поселения Павловского района в 2016 году составила 6255 человек. Средний размер семьи в Старолеушковском сельском поселении 3 человека.

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых значительных позитивных изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель естественного движения населения не принимает положительного значения ни на одном из прогнозируемых интервалов. Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет миграционного прироста.

Расчет перспективной численности населения Старолеушковского сельского поселения с учетом демографической обстановки.

Таблица 13.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2016 год) | Первая очередь (2020год) | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Старолеушковская | 5617 | 5505 | 5395 |
| ст. Украинская | 638 | 560 | 480 |
| Итого по Старолеушковскому поселению Павловского района: | 6255 | 6065 | 5875 |

Согласно прогнозным оценкам соотношение рождаемости и смертности сохранится  до 2025 года.  Основой оптимистичного прогноза  является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

6.5. Прогноз развития застройки Старолеушковского сельского поселения

По данным администрации жилищный фонд Старолеушковского сельского поселения Павловского района по состоянию на 01.01.2017 г. составил 2350  жилых строений общей площадью 126,5 тыс. м2.  Жилищный фонд Старолеушковского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа.

Средний показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 20,2 кв.м. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности граждан – около  87%.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется высоким уровнем благоустройства.

Характеристика жилищного фонда Старолеушковского СП Павловского района по уровню обеспеченности инженерным оборудованием

Таблица 14.

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | % к жилищному фонду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - | 96 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - | 0 |
| 3 | Централизованное отопление | - | 0,29 |
| 5 | Газоснабжение | - | 95 |
| 6 | Электроснабжение | - | 100 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Старолеушковском сельском поселении Павловского района активизировалась работа по реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и краевого бюджетов.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее  были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Объемы нового жилищного  строительства и требуемых для них

территорий по срокам  проектирования

Таблица 15.

| № | Показатели | Единица измерения | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода, всего | м2/чел | 20,2 |
| 2 | Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью | тыс. м2 | 126,5 |
|  | Существующий жилищный фонд, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - 126,12 0,379 - - |
|  | Убыль жилищного фонда, всего общей площадью в том числе: - одноэтажный фонд | тыс. м2 тыс. м2 | - - |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - 125,99 0,374 - - - |
|  | Объём нового жилищного строительства: - всего общей площадью - индивидуальный, в том числе: - повышенной комфортности (1-3 эт.); - малоэтажный («таун хаус» 2-3 эт); - многоэтажный, (5 и более этажей) | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - - - - - |
|  | Территории для размещения нового строительства: - индивидуальный, всего в том числе - индивидуальный повышенной комфортности (1-3 эт.), при средней плотности застройки 2000 м2/га; - малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт.), при средней плотности застройки 3400 м2/га; - многоэтажный (5 и более эт.), при средней плотности застройки 6300 м2/га | га га га га | - - - - |
|  | Всего территории для размещения нового строительства | га | - |
|  | Всего жилищный фонд на конец периода общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-3 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | 126,5 126,12 0,379 - - - |

6.6. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

### Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Старолеушковского сельского поселения Павловского района за 2015 год составила 16800,0 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 28733,0  руб.

Таблица 16.

|  | Базовый период | Первый период | Второй период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2025 гг. |
| Водоснабжение, тыс. м3 | 170,4 | 249,3 | 328,2 | 407,1 | 486,0 | 564,9 | 881,3 |
| Водоотведение, тыс. м3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,0 | 564,9 | 881,3 |
| Теплоснабжение, тыс. Гкал | 11,155 | 12,06 | 12,96 | 13,86 | 14,76 | 15,66 | 20,15 |
| Электроснабжение, тыс. кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение, тыс. м3 | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 |

*  Согласно СНиП 2.0403-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» водоотведение принимается равным водоснабжению.

6.8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.8.1. Холодное водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения потребителей муниципального образования Старолеушковского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью артезианских скважин, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 92,7 км.

Потребление воды всеми потребителями за 2014 год составило 170,4 тыс. м3.

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет 63 %;

- аварийность на сетях муниципального образования;

- отсутствие у 20 % населения приборов учета;

-отсутствие системы водоотведения в Старолеушковском сельском поселении.

В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Старолеушковского сельского поселения  питьевой водой нормативного качества  и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

6.8.2. Теплоснабжение

Персонал организации осуществляет эксплуатацию 1,57 км тепловых сетей, в том числе:

Техническое состояние собственных тепловых сетей удовлетворительное. Физический износ трубопроводов составляет 70%. Ведется плановая работа по диагностированию,  ремонту, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. В связи с применением современных технологий (использование предварительно изолированных пенополиуретаном труб в полиэтиленовой оболочке) объем реконструируемых сетей снизился, что привело к увеличению доли трубопроводов, требующих замены. Объем замены тепловых сетей за последние пять лет не превышает 0,09 км. При этом более 90% замены собственных сетей осуществляется путем их реконструкции за счет средств амортизации. Средств на ремонт собственных сетей хватает только для устранения дефектов и приведения трубопроводов и сооружений тепловых сетей к требованиям нормативной документации. Это приводит к «старению» сетей и увеличению количества дефектов. Магистральные трубопроводы собственных тепловых сетей имеют достаточный запас пропускной способности и не требуют увеличения диаметров для подключения новых потребителей тепловой энергии.

Техническое состояние тепловых вводов в жилищный фонд в большинстве случаев неудовлетворительное.

6.8.3. Электроснабжение

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Старолеушковского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

- Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

- Учет электрической энергии  является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

6.8.4. Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей Старолеушковского сельского поселения  осуществляет ОАО «Павловскаярайгаз». Природным газом пользуется 95% населения. Источниками газопотребления являются население и коммунально-бытовые учреждения.

Протяженность газопровода составляет 107,0 км.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе  газоснабжения муниципального образования, можно выделить следующие основные задачи:

-обеспечение надежного газоснабжения потребителей;

-своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности газоснабжением  в Старолеушковском сельском поселении.

6.8.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении  целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО;

-разработан  и утвержден тариф на сбор и вывоз  ТБО.

Предоставление  физическим и юридическим лицам  услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляет администрация Старолеушковского сельского поселения. Вывоз твердых бытовых отходов составляет 2,0 м3/год на человека.

На расчетный срок необходимо установить на территории Старолеушковского сельского поселения  дополнительные мусорные контейнеры для сбора  мусора  на улицах, а также обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения  установить урну для сбора мусора.

6.9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Старолеушковском сельском поселении Павловского района на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

6.10.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги определены в соответствии с решением коллегии Администрации Краснодарского края  «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012–2014 годы»:

# 1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - до  19 %.

# 2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 1,56% ;

# 3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги- 90%.

# Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Старолеушковского сельского поселения Павловского района платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

6.10.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 17.

Таблица 17.

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

6.10.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 18.

Таблица 18.

| Год | Наименование ресурса | Электричес- кая энергия | Водоснабжение | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование группы потребителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 90 | 98 |
| 2018 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 95 | 99 |
| 2019 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 100 | 100 |
| 2020-2025 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 100 | 100 |

В настоящее время в Старолеушковском сельском поселении в системе электроснабжения приборы учета имеются у 100% потребителей.  Но приборы учета  имеют  высокую степенью погрешности.

6.10.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 19.

Таблица  19.

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.10.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице 20 величин.

Таблица 20.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов: | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - электроэнергия, тыс. кВт | - | - | - | - |
| - водоснабжение, тыс.м3/год | 328,2 | 407,1 | 486,0 | 881,3 |
| - водоотведения, тыс.м3/год | - | - | - | - |
| - газоснабжения, тыс.м3/год | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 | 6941,8 |
| Теплоснабжение, тыс. Гкал/год | 14,64 | 16,34 | 18,04 | 20,15 |

6.10.6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению    Старолеушковского сельского поселения Павловского района приведена в таблице  21 на общую сумму 154170,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые
территории;

- снизить затраты на ремонты.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению  Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 2017– 2025 года.

Таблица  21.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети L =62,1 км | 124200,0 | - | - | 24840,0 | 37260,0 | 37260,0 | 24840,0 |
| 2 | Реконструкция скважины 9 шт | 5130,0 | - |  | 1148,4 | 1148,4 | 1148,4 | 1693,8 |
| 3 | Замена запорной арматуры | 24840,0 | - | - | 6210,0 | 6210,0 | 6210,0 | 6210,0 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство канализационной сети | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции 9 шт | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство канализационного очистного сооружения Q=2200,0 м3/час | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 154170,0 | - | - | 32198,4 | 44618,4 | 44618,4 | 32198,4 |

6.10.7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению  Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 2017 – 2025 года.

Таблица 22.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция котельной №16 | 38493,6 | - | - | 19246,8 | 19246,8 | - | - |
| 2 | Реконструкция котельной №23 | 6396,5 | - | - | 6396,5 | - | - | - |
|  | Итого: | 44890,10 | - | - | 25643,3 | 19246,8 | - | - |

6.10.8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Программой инвестиционного проекта в электроснабжении предусмотрены мероприятия на 2017-2025 годы на сумму 27390,0,0 тыс. руб. (таблица 23).

Таблица  23.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция ВЛ - 10кВ | 8415,0 | - | - | 4207,5 | 4207,5 | - | - |
| 2 | Строительство ВЛ - 10кВ | 10505,0 | - | - | 4000,0 | 3200,0 | 3305,0 | - |
| 3 | Строительство ж/б опор (70 шт) | 8470,0 | - | - | - | - | - | 8470,0 |
|  | Итого: | 27390,0 | - | - | 8207,5 | 7407,5 | 3305,0 | 8470,0 |

6.10.9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Программой инвестиционного проекта в газоснабжении предусмотрены мероприятия на 2017-2025 годы на сумму

49525,0  тыс. руб. (таблица 24).

Таблица 24.

| №№ пп | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство газопроводной сети L=12,3 км | 21525,0 | - | - | 4612,5 | 7687,5 | 9225,0 | - |
| 2 | Строительство ГРП | 28000,0 | - | - | 7250,0 | 6280,0 | 3220,0 | 11250,0 |
|  | Итого: | 49525,0 | - | - | 11862,5 | 13967,5 | 13967,5 | 11250,0 |

6.10.10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО

Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) ТБО в Старолеушковском сельском поселении Павловского района отсутствуют.

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 25.

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 4043,10 | - | - | 1230,8 | 2727,7 | 84,6 | - |
|  | ВС | 74467,5 | - | - | 43387,6 | 29470,7 | 1609,2 | - |
| Итого |  | 78510,6 | - | - | 44618,4 | 32198,4 | 1693,8 | - |
| 2. Мероприятия в сфере водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 5276,2 | - | - | 593,1 | 698,4 | 698,4 | 3286,3 |
|  | ВС | 45771,30 | - | - | 11269,4 | 13269,1 | 13269,1 | 7963,7 |
| Итого |  | 51047,5 | - | - | 11862,5 | 13967,5 | 13967,5 | 11250,0 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 4318,5 | - | - | 1641,5 | 235,4 | 165,3 | 2276,3 |
|  | ВС | 23071,5 | - | - | 6566,0 | 7172,1 | 3139,7 | 6193,7 |
| Итого |  | 27390,0 | - | - | 8207,5 | 7407,5 | 3305,0 | 8470,0 |
| 5. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС | 12423,4 | - | - | 1845,9 | 951,6 | 362,3 | 9263,6 |
|  | ВС | 376625,6 | - | - | 10460,0 | 5392,4 | 2053,0 | 19720,2 |
|  |  | 389049,0 | - | - | 12305,9 | 6344,0 | 2415,3 | 28983,8 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 545997,1 | - | - | 76994,3 | 82273,40 | 21381,6 | 48703,8 |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  | 26061,2 | - | - | 5311,3 | 4613.1 | 1310,60 | 14826,2 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 203291,5 | - | - | 71683,0 | 77659,9 | 20071,0 | 33877,6 |

Объемы финансирования Программы на 2017-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

#### 8. Заключение

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Старолеушковское сельское поселения Павловского района на 2015-2025 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования Старолеушковское сельское поселения Павловского района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Старолеушковское сельское поселения Павловского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования Старолеушковское сельское поселения Павловского района в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.