Актуально на 15 ноя 2022

## Чек-лист: проверка пожарной безопасности в учреждении культуры

#### Цель

Узнать, что учреждение культуры готово к проверке госпожнадзора.

#### Что учесть

Плановые проверки пожарной безопасности в учреждениях культуры инспекторы проводят по чек-листам. В них – список контрольных вопросов, по которым будут судить о пожарной безопасности объекта. Инспектор не может выходить при плановой проверке за рамки вопросов по листу. Поэтому вы сможете подготовиться к проверке заранее. Эксперты Системы Культура подготовили перечень и шаблоны всех документов по пожарной безопасности, которые должны быть в учреждении культуры.

1. В учреждении есть комплект документов по пожарной безопасности:

приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность в учреждении культуры;

в приказе указаны:

- назначение ответственных за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения;

- назначение лица, ответственного за проведение пожароопасных работ в здании;

- порядок проведения противопожарных инструктажей;

- должностная инструкция для ответственного за пожарную безопасность;

- инструкция о мерах пожарной безопасности;

- программа вводного противопожарного инструктажа;

- программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте;

- программа пожарно-технического минимума;

- специальная программа обучения;

- квалификационное удостоверение по пожарной безопасности;

- журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;

- регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей;

- документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов;

- эксплуатационные паспорта огнетушителей;

- наряды-допуски на выполнение огневых работ;

- общий план эвакуации;

- план эвакуации музейных предметов и других ценностей из музея (картинной галереи и др.), план эвакуации животных из цирка (зоопарка и др.);

- таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест размещения огнетушителей;

- инструкция о порядке действий дежурного персонала в случае пожара в помещении пожарного поста (диспетчерской, поста охраны);

- техническая документация систем противопожарной защиты, средств огнезащиты;

- схемы противопожарного водоснабжения и обвязки насосов в помещении насосной станции;

- декларация пожарной безопасности, которую сдали в органы госпожнадзора;

- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (с 1 января 2021 года);

- регламент технического обслуживания противопожарных систем (с 1 января 2021 года).

2. Пути эвакуации свободны:

- соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями;

- планы эвакуации людей висят на видных местах;

- система оповещения людей о пожаре исправна, работает круглосуточно;

- эвакуационные выходы обозначены и не заперты, легко открываются без ключа;

- эвакуационные пути не захламлены;

- у дверей лестничных клеток и эвакуационных выходов есть приспособления для самозакрывания (например, доводчик);

- имеются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне;

- исправно эвакуационное освещение, световые оповещатели;

- отсутствуют глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов и цокольных этажей, являющихся аварийными выходами, сами приямки очищены от мусора;

- двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов закрыты на замок, информация о нахождении ключа имеется (с 1 января 2021 года);

- не превышено нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом (проектом);

- во время проведения массовых мероприятий основные и эвакуационные выходы не запираются на ключ (с 1 января 2021 года).

3. Средства и системы противопожарной защиты исправны:

- системы и средства противопожарной защиты объекта исправны;

- первичные средства пожаротушения (огнетушители) исправны;

- около пульта управления пожарной сигнализацией размещена информация с перечнем защищаемых помещений;

- закрытые пространства под сценой, подиумом и т.д. также защищены пожарной сигнализацией;

- датчики дыма (пламени) в рабочем состоянии;

- внутренние пожарные краны исправны, укомплектованы рукавами, стволами и вентилями (пожарными запорными клапанами);

- наружные источники противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии, таблички с указанием их расположения имеются;

- внутренние и внешние пожарные водопроводы находятся в исправном состоянии и проверяются дважды в год;

- на всех противопожарных насосах и задвижках имеются бирки с указанием защищаемых помещений;

- объекты, где вы проводите массовые мероприятия, оснащены огнетушителями и покрывалами, чтобы изолировать очаг возгорания и тушить фальшфейеры;

- все работы по ремонту и техническому обслуживанию противопожарных систем фиксируются в журнале;

- учреждение содержит наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений в порядке, проводит их испытания не реже 1 раза в 5 лет.

4. Здание и помещения учреждения готовы к инспекции:

- учреждение проводит все мероприятия по пожарной безопасности;

- учреждение соблюдает ограничения на размещение детей в мансардах и этажах с одним эвакуационным выходом;

- учреждение содержит наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений в порядке;

- учреждение очищает вентиляционные камеры, циклоны, фильтры и воздуховоды от горючих отходов не реже одного раза в год;

- не захламлены запасные выходы и подходы к ним, проходы между стеллажами, коридоры;

- внутри энергосберегающие лампы и светильники;

- порядок в подвалах, на чердаках, в электрощитовых, на лестничных клетках и в пространствах под лестничными маршами;

- на дверях складских помещений размещены таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности;

- правильно закреплены, легко и широко открываются пожарные шкафы;

- обработаны огнезащитным составом деревянные и иные конструкции сценической коробки, выполненные из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а также драпировка в зрительных и экспозиционных залах, временные сценические конструкции;

- декорации и бутафория не хранятся в технических помещениях вокруг сцены, после завершения мероприятия декорации убираются в складское помещение;

- прикрепили ковровые покрытия в помещениях к полу или не используете ковры вовсе;

- электросети в здании исправны, электропроводка проложена исключительно по негорючему основанию;

- двери вентиляционных камер закрыты;

- места прохода электропроводов и трубопроводов через стены заделаны негорючими материалами;

- обеспечили пожарный пост (диспетчерскую) телефонной связью и ручными электрическими фонарями;

- запретили сотрудникам включать плитки, кипятильники, чайники в помещениях, которые не предназначены для приема пищи, использовать самодельные и неисправные электроприборы, пользоваться проводкой и розетками, имеющими видимые повреждения;

- используете только удлинители-пилоты, если разрешено использовать тот или иной электроприбор включенный через него;

- противопожарный занавес на сцене опущен после завершения мероприятия, на планшете сцены в месте его опускания нанесена красная линия, элементы декораций не выступают за нее;

вокруг планшета сцены организован проход шириной не менее 1 метра;

- линзовые прожекторы и софиты находятся на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии;

- на всех светильниках есть колпаки-рассеиватели;

- пиротехнические и огневые спецэффекты во время проведения массовых мероприятий используются только в соответствии с инструкцией и в исправном состоянии;

- правильно установили елку и используете сертифицированные гирлянды;

- кресла и стулья в зрительных залах соединены в ряды и прикреплены к полу;

- рекламные конструкции не перекрывают другие специальные проемы в фасадах зданий и сооружений (с 1 января 2021 года), а рекламные баннеры выполнены из негорючих или слабогорючих материалов;

- подвальные и цокольные этажи не используете для и детского досуга (с 1 января 2021 года);

- обеспечили на объектах с массовым пребыванием людей каждому дежурному сотруднику не только фонарь, но и средства защиты органов зрения и дыхания (с 1 января 2021 года);

- обеспечили возможность подъезда пожарных машин и не допускаете стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов и в местах остановки спецтехники.

5. Ваши сотрудники готовы к инспекции:

- проводите противопожарные инструктажи и отмечаете их в журнале;

- повесили планы эвакуации и инструкции по действиям во время пожара и чрезвычайной ситуации на видных местах;

- повторили с сотрудниками и охранниками ЧОП порядок использования первичных средств пожаротушения;

- обеспечили пожарный пост (диспетчерскую, пост охраны, дежурных на массовых мероприятиях) телефонной связью, ручными электрическими фонарями и средствами защиты органов дыхания, проверка которых проходит не реже 1 раза в год;

- зрители массовых мероприятий информируются посредством звукового сообщения о порядке их действий в случае возникновения пожара;

- заранее распределили ответственность, кто как действует во время возникновения пожара, отработали действия во время учебных занятий по эвакуации (смотрите инструкцию о мерах пожарной безопасности);

- во время проведения массовых мероприятий не проводятся огневые работы, работы по ремонту и техническому обслуживанию противопожарных систем, если для этого требуется их отключение;

- регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов согласован с органом местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до мероприятия;

- пиротехнические и огневые спецэффекты применяются с учетом необходимых мер безопасности, для контроля за ними назначено отдельное должностное лицо;

- не превышаете норму посетителей, которая установлена для вашего учреждения;

- на массовых мероприятиях вы организуете дежурства;

- сотрудники соблюдают запрет на курение в зданиях и помещениях учреждения, имеются соответствующие знаки;

- привлекаете раз в полугодие к тренировкам по эвакуации не только сотрудников, но и посетителей, которые находятся в здании (с 1 января 2021 года);

- создана пожарно-техническая комиссия, если у вас одновременно находится больше 50 человек (при обучении ответственных лиц без отрыва от производства).

© Материал из Справочной системы «Культура»

https://vip.1cult.ru

Дата копирования: 15.11.2022