СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

______ О.И. Коршакова

«27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

_________ И.А. Костина

«27» декабря 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на токарном станке по металлу

ИОТ – 029 – 2017

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К работе на токарном станке по металлу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на токарном станке по металлу допускаются обучающиеся с 7-го класса.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка:

- отсутствие ограждения приводных ремней, защитного кожуха патрона и защитного экрана;

- непрочное закрепление детали и инструмента;

- неисправности и притупление режущего предмета;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на токарном станке по металлу используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При травмировании обучающегося оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на токарном станке по металлу тщательно вымыть руки с мылом.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения защитного заземления с корпусом станка.

  - Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении.

  - Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место.

  - Проверить работу станка на холостом ходу.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допуская увеличения сечения стружки.

  - Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.

  - Не передавать или не принимать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.

  - Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

  - Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.

  - Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или притирочных концов.

  - Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.

  - Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю.

  - При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

  - Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

  - Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

  - Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Зав. мастерской_______________________________________________________