УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУК «Киикский КДЦ»

__________________(Шершнева Зинаида Николаевна)

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

МКУК «Киикский КДЦ»

ДО д. Кусмень

№  ___ / ____

муниципальное казённое учреждение  культуры  «Киикский культурно-досуговый центр»

Адрес, телефон, факс, е-mаil  633241  Новосибирская область, Тогучинский район село Кусмень , ул. Новая 6                            Тел.  38(340)48-267  sdk_kiik@mail.ru

1. Ведомственная принадлежность объекта отдел культуры Администрация Тогучинского района Новосибирской  области

2. Вид деятельности Досуговая деятельность

3. Форма собственности муниципальная

4. Размещение объекта - отдельно стоящее здание, одноэтажное, 1963 года  постройки.

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. Объем предоставляемых услуг – пропускная способность в год-  2515 человека,   пропускная способность в месяц-210 человек, пропускная способность в день - 7 человека, вместимость -60 человек.

6. Функциональное назначение объекта  - культурно-досуговая

- ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

| №№ |  | Едини- |  | Факти- | Для МГН* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Элементы генплана | цы изме-ре-ния | Норматив | ческая величина |  | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Парковка для посетителей |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | не более 50 | 5м | К, О | не более 50 м | П.4.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | 10 (но не менее 1 места) | 1 | К, О | не менее 10% | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | 6х3,6 | нет | К | 350x500см | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике |  | наличие | нет | К |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание |
|  | - ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | м | 2,0 Допустимо 1,2 | 2,0 | К | не менее 180 см | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | -указатели направления движения |  | наличие | нет | К, О, Г | наличие | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы | см | 80 50-60 | нет | С |  | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |
|  | Подсветка пути движения: на высоте с интервалом | м | 0,3-0,4 от земли 2-3 | нет | С |  | П.5.5 СП 35-105-2001 |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

| №№ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежит | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее 140x200 или 150х185 | 2,5х2,2 | К |  | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни (ограждение) |  | наличие | есть | К, О, С |  | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | нет | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Навес |  | наличие | нет | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Пандус |  | наличие | есть |  |  |  |
|  | Ширина пандуса | см | Не менее 100 | 1,0 | К |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса | см | Не более 900 Не круче 1:20 (5%) | 3,0м | К |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150х150 | 250х220 | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие | есть | К,О |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | 80см | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 | 30см | К, О |  | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | нет | К,О,С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  | наличие | нет | С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Тамбур |  |  | нет |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 -до 180х200 - | - | К |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | р |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 175см | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 1,0 | К,О,С |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие | Нет | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120 не выше 150 от земли | - | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги)

| №№ п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | 4,77х7,80 | К |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 | 3,18 | К,О,С |  | П.5.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | наличие | - | К, О |  | П. 5.2.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола. | нет | К,С |  | П.5.2.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 | 90 | К,О,С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | наличие | есть | С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты) №1 | ед. | Не менее 1 | 1 |  |  |  |
|  | Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места | кв.м. | 12 18 | 18,98 - | К |  | П.7.1.13. СП 59.13330.2012 |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | не выше 85 | 100 | К, О |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту №2 | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Зрительный зал | ед. |  | 1 | К, О |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400 | ед. | 3 4 5 6 7 8 9 | 1 | К |  | П.7.6.15. СП 59.13330.2012 |

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м. |  | наличие обязательно | нет | К,О,С |  | П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012 |
|  | Знак доступности помещения на высоте | см | Наличие 135 | - | К, О,С,Г |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | - | К |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | габариты доступной кабины в общей уборной | см | Не менее 165 х 180 | нет | К |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | -опорные поручни* |  | наличие | нет | К, О |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | наличие | нет |  |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Гардеробные: |  |  | нет |  |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота расположения индивидуального шкафчика для одежды | см | не выше 130 от пола | - | К |  | П.7.5.19 СП 59.13330.2012 |
|  | -длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи | см | не менее 300 не менее 70 не более 50 | - | К |  | П.7.5.16 СП 59.13330.2012 |
|  | - ширина прохода между скамьями | см | Не менее 180 | - | К |  | П.7.5.16 СП 59.13330.2012 |

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| помеще |  | Еди- |  | Фактичес- | Для | Мероприятия по |  |
| ний по | Наименование элементов объекта | ницы | Норматив | кая | категорий | адаптации: создание, | Примечания |
| плану |  | измерения |  | величина | МГН* | установка, ремонт, |  |
| БТИ |  |  |  |  |  | реконструкция, замена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны |  | наличие | нет | С |  |  |
|  | Визуальная информация на контрастном фоне |  | наличие | есть | С |  | П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Размещение на высоте | см | не ниже 150 не выше 450 от пола | нет | К, С |  | П.5.5.4 СП 59.13330.2012 |
|  | Высота прописных букв | см | не менее 7,5 | нет | С |  | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  | нет | С |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | не более 250 от пола | - | К, С |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
|  | Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения* | см | 20 х 20 10 Х 10 | - | Г,О,К |  | П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131 |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги, |  | наличие | - | С |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
|  | выполненные шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | 120-160 | нет | С |  | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  | наличие |  | С |  | П.7.1.8. СП 59.13330.2012 |
|  | Надписи и знаки для идентификации кабинетов* |  | наличие | нет |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | не выше 150 |  | С |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
|  | Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства. |  | наличие | нет | С,Г |  | П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012 |

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.