## Slide 1: Древнегреческая архитектура

## Slide 2: Типы древнегреческих храмов
Храм «в Антах»
Толос
Ротонда
Простиль
Псевдодиптер
Амфипростиль
Периптер
Диптер
Анты
Храм «в антах». Прямоугольный в плане храм с портиком (с 2-я колоннами), размещенным между выступами стен (анты). Самый древний и самый простой тип храма. Использовался как сокровищница.
Простиль. Прямоугольный храм с портиком с 4-я колоннами.
Амфипростиль. Прямоугольный храм с двумя портиками спереди и ссади.
Периптер. Храм, окруженный со всех сторон колоннадой. Главный и основной храм для дорического ордера.
Диптер. Храм, обнесенный со всех сторон двухрядной колоннадой. Основной храм для ионического ордера.
Псевдодиптер. Прямоугольный в плане храм, в котором колоннада не подразумевает кругового обхода.
Толос/Ротонда. Круглый в плане храм с колоннадой.

## Slide 3: Храм в «антах» Амфипростиль

## Slide 4: Периптер
Храм Геры в Олимпии

## Slide 5: Диптер
Храм Артемиды в Эфесе. VI в до н.э.

## Slide 6: Толос. Ротонда
Храм Афины в Дельфах.V в до н.э.

## Slide 7: Внутреннее устройство храм
Перисти́ль — открытое пространство, крытой колоннадой.
Пронаос — это передняя или проходная часть храма, западное преддверие основного помещения храма.
Целла, Нао́с (храм, святилище) — внутренняя часть , в которой находились изображение ; внутреннее , куда был запрещён вход всем, кроме определённого круга .
Культовая статуя— это божество, которому посвящён храм
Адитон (святыня) — особая священная комната, в которой находился жертвенник.
Опистодо́м— это закрытое помещение в задней части, предназначенное для хранения наибольших культовых ценностей.

## Slide 8: Фасад храма в Дорическом стиле
Капитель
Стилобат
Метопа
Триглиф
Карниз
Тимпан
Двухскатная крыша

## Slide 9: Части храма
Несомая часть
Несущая часть
Ствол
Стилобат
Стереобат
Триглиф
Акротерий
Метопа
Карниз
Тимпан
Греческий архитектурный ордер состоит из следующих основных элементов:
1. Стереобат трехступенчатое основание— цокольная часть храма, верхняя ступень или площадка называется стилобатом;
2. Колонны (несущих опор), состоящих из: - основание (базы), - ствол (фуст) - с сужающийся кверху (энтазис), обработанного каннелюрами (вертикальными желобками), - капитель — состоящая из: абаки (квадратная плита капители),эхина (круглая плита в виде перевернутого усеченного конуса)
3. Антаблемент (несомая конструкции, перекрывающая часть храма), состоящий из: - архитрав (несущая балка), - фриз - на нём чередуются плиты с вертикальными врезами - триглифами и метопы (иногда украшенные барельефами) - карниз - нависающий над всей конструкцией, предохраняющий ее от дождевой влаги.
4. Фронтон расположен выше антаблемента, имеет треугольную форму, ограниченный сверху двумя скатами крыши. Внутреннее пространство фронтона называют тимпан (обычно украшен фризом, скульптурами).

## Slide 10: Архитектурный ордер
Архитектурный ордер (лат. ordo — строй, порядок) — тип архитектурной композиции, использующий определенные элементы и подчиняющийся определенной архитектурно-стилевой обработке. Является воплощением стоечно-балочной системы, состоящей из вертикальных (колонны, пилястры) и горизонтальных (антаблемент) элементов. Появился в Древней Греции.

## Slide 11: Дорический ордер

## Slide 12: Храмы в дорическом стиле
Храм Посейдона г. Пестуме V в до н.э.
Парфенон Афинского Акрополя 447г. до н.э.
(реконструкция изображения)

## Slide 13: Ионический ордер
Абака
Волюта
Балюстра
Дорожка
Каннелюры 24 шт
Ионик
Фасций (полка)
Модульон
База
Эутинерий
Стилобат
Стереобат
Ствол

## Slide 14: Храм Артемиды в Эфесе VI в до н.э.

## Slide 15: Коринфский ордер
Храм Аполлона в Эфесе. VI в до н.э.

## Slide 16: Домашнее задание:
Изучить презентацию. Записать тему.
Зарисовать и записать слайды: №№ 2, 8, 10, 13, 15.
Передача «Античные ордера», 10 мин.:
https://www.youtube.com/watch?v=eiDq80JgpG4
Преподаватель Марина Александровна,
электронный адрес: tdhsart@gmail.com