## Slide 1: Схема экономии рабочих площадей при использовании пароконвектомата

## Slide 2: Урок - исследование по предмету: «Оборудование предприятий общественного питания» ст. Староминская, 2012 г.
Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение
Начального Профессионального Образования
Профессиональное Училище № 46
Краснодарского края

## Slide 3
Тема урока: «Универсальное тепловое оборудование – пароконвектомат. Пароконвектомат MKN HANS DAMPF.

## Slide 4: Пароконвектоматы MKN Hans Dampf следующих моделей:

## Slide 5: Технические характеристики линейки MKN Hans Dampf
Модель пароконвектомата | Габаритные размеры, мм | Установленная мощность, kW | Номиналь ное напряжение, V | Тип энергоносителя
CSE 61 | 997x799x790 | 10,9 | 3NPEAC 400 | электро
CSE11 | 997x799x1060 | 16,5 | 3NPEAC 400 | электро
CSE21 | 1075x813x1960 | 32,7 | 3NPEAC 400 | электро

## Slide 6: Пароконвектомат MKN Hans Dampf
1. Номер аппарата (виден только при открытой дверце);
2. Предохранительное устройство контроля за потоком газа (только для газовых моделей, опция);
3. Подсветка рабочей камеры позволяет следить за процессом приготовления блюд даже в полностью загруженной духовке;
4. Двойная стеклянная дверца пароконвектомата обеспечивает полную теплоизоляцию;
5. Дверная ручка. Настольные пароконвектоматы: ручка с функцией захлопывания, открывается одной рукой. Напольные пароконвектоматы: ручка открывается одной рукой;
6. Деблокиратор для разъединения створок двойной стеклянной дверцы (внутри);
7. Встроенный саморазгружающийся дверной водосборник (внутри);
8. Водосборник пароконвектомата с прямым подключением к системе слива;
9. Ножки пароконвектомата (регулируемые по высоте);
10. Фирменная табличка (с указанием всех важных данных, таких как потребляемая мощность, вид газа, напряжение, число фаз и частота, а также с указанием типа и номера аппарата);
11. Экран управления;
12. Обшивка электроблока;
13 .Центральный регулятор;
14.Ручной душ (с автоматическим сматывающим устройством);
15. Направляющие (напольные пароконвектоматы);
16. Воздушный фильтр (приток воздуха в электроблок).

## Slide 7: Техническая характеристика пароконвектомата MKN Hans Dampf
Максимальная температура шкафа,С….. …………...270 Количество воздушных тэнов, шт……………………...3 Количество тэнов парогенератора, шт…………………3 Количество гастроемкостей……………. …………… 10 Масса, кг…………………………………... …………155

## Slide 8: Электронная Панель управления пароконвектомата MKN Hans Dampf

## Slide 9: Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:
autoChef - automatic cooking – девять категорий автоматического приготовления от категории приготовления мяса до категории Perfectionс восстановлением климата приготовления

## Slide 10
RackControl - мульти-таймер для мониторинга разных продуктов приготавливаемых в пароконвектомате
Hans Dampf одновременно
Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:

## Slide 11
AtmosControl, climate control - индивидуальный контроль рабочей камеры, с активным увлажнение или осушением, для получения сочного продукта с хрустящей корочкой.
Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:

## Slide 12
Ready2Cook - прогрет, охлажден или идеальный климат для начала приготовление – всё совмещено в одной функции и достаточно одного нажатия кнопки.
Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:

## Slide 13
Perfection– климат и регенерация а новом масштабе! Сухой или влажный, интенсивный или мягкий режим – совершенный результат благодаря установлению соответствующего продукту климата приготовления.
Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:

## Slide 14: Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:
SteamExaustSystem – SES
Система безопасности. В конце программы приготовления пар откачивается из камеры приготовления пароконвектомата, вследствие чего исключается возможность обжечься выходящим паром при открывании дверцы.

## Slide 15: Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:
AutoreverseFan– климат и регенерация а новом масштабе! Сухой или влажный, интенсивный или мягкий режим – совершенный результат благодаря установлению соответствующего продукту климата приготовления.

## Slide 16: Функции пароконвектомата MKN Hans Dampf:
FlexiRack – приспособление для загрузки GN 1/1 в камеру пароконвектомата как продольно так и поперечно, также позволяющее загружать EN 600х400мм.

## Slide 17: Дверь пароконвектомата MKN Hans Dampf .
При закрытии двери и повороте ручки в запирающее положение штоки за счет движения механизма выходят из своего основного скрытого положения и зацепляются за соответствующие крепления на корпусе пароконвектомата.
Печи оснащены дверцами с двойным стеклом, при этом внутреннее стекло является термически инертным c каналом рециркуляции охлаждающего воздуха.

## Slide 18: Дополнительные функции пароконвектомата MKN HansDampf.
В устанавливать не надо, достаточно задать температуру готового продукта. пароконвектомате есть возможность приготовления продуктов, используя температурный щуп (термоиглу), с помощью которого отслеживается температура в сердцевине приготовляемого продукта. Используя такой метод, время приготовления

## Slide 19: Аксессуары к пароконвектомату MKN Hans Dampf.

## Slide 20
Гастроемкости и противени
MKN HANS DAMPF
Гастроемкости изготовлены из н/ж стали и имеют стандартные размеры. При жарении можно использовать емкости с гранитной эмалью стандартного размера. Великолепный результат обеспечат алюминиевые противени и антипригарным покрытием — гладкие и перфорированные.

## Slide 21: Корзина для приготовления картофеля фри на пароконвектомате MKN HANS DAMPF
Для приготовления картофеля фри в пароконвектомате без спользования масла.

## Slide 22: Решетка Superspike пароконвектомата MKN HANS DAMPF
Для приготовления кур гриль и уток гриль/
Решетки с крюками для приготовления 4,6,8,10,12 шт. кур гриль.

## Slide 23: Решетка для приготовления стейков и решетка CombiGrill
Изготовлены из н/ж стали, никелированные или из материла высокой теплопроводности обеспечивают наличие характерных привлекательных полос гриля на продуктах быстрого обжаривания

## Slide 24: Решетка Potato Baker
Для приготовления печеного картофеля.
Решетка со спицами для закрепления картофеля на решетке

## Slide 25: Форма для пиццы пароконвектомата
Изготовлена из антипригарного материала оригинальной формы.
Для приготовления пиццы любого вида и размера диметром до 280 мм

## Slide 26: Форма Multibaker пароконвектомат
Для приготовления яичницы глазуньи и омлетов

## Slide 27: Форма для гриля и пиццы
Для приготовления овощей-гриль, стейков, рыбы-гриль или пиццы, применяю обратную сторону формы

## Slide 28: Вертел для гриля и тандури
Вертеле, расположенный на раме, позволяет загрузить порции мяса и рыбы как по отдельности, так и приготовить полную загрузку заранее.

## Slide 29: Автоматическая мойка пароконвектомата MKN Hans Dampf .
WaveClean – автоматическая очистка рабочей камеры в конце рабочего дня. После завершения цикла очистки камера высушивается автоматически

## Slide 30: Приготовление блюд на пароконвектомате MKN Hans Dampf .
- обжарка;
- запекание;
- варка на пару;
- тушение;
- припускание;
- выпечка;
- и регенерация.

## Slide 31: Эталон ответов.
№ | Ответ | Баллы | № | Ответ | Баллы
1 | Б) Движение воздуха | 1 | 1 | А) многофункциональная печь | 1
2 | А) 270 С | 1 | 2 | Б) 3 | 1
3 | Б) 3 | 1 | 3 | Б) 155 кг | 1
4 | А) Для нагрева воды Б) Для выработки пара | 2 | 4 | Б) вентилятора | 1
5 | А) Для разъединения створок двойной стеклянной двери | 1 | 5 | А) Дистиллированную В) Умягченную | 2
6 | А) Да | 1 | 6 | А) Смотровое окно Б) Панель управления | 2
7 | Б) трубчатые круглые | 1 | 7 | А) 10 | 1
8 | А) устройство для определения температуры при приготовлении больших кусков | 1 | 8 | А) для замороженных продуктов | 1
9 | А) Заземления В) Резинового коврика | 2 | 9 |  | 1
10 | А) Обжарка Б) Запекание В) Варка на пару | 3 | 10 | А) Тушение Б) Припускание В) Выпечка | 3
ВСЕГО: 14 баллов |  |  |  |  |