МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Часть 1 Основная часть Правила и область применения расчетных показателей

ст-ца Старолеушковская 2017 г.

местные нормативы градостроительного проектирования Старолеушковского сельского поселения Павловского района

Часть 1

Основная часть

Правила и область

применения расчетных показателей

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Павловский район

Муниципальный контракт: №14 ИКЗ 173234600048823460100100010070000244 от 12 июля 2017 года

Исполнитель: ООО «Градпроект»

Директор ООО «Градпроект» 						     В.В. Сотников

ст-ца Старолеушковская 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ_______________________________________________________   3

2 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ_________    41

3 ПРИЛОЖЕНИЕ А. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ___  47

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Местные нормативы градостроительного проектирования Старолеушковского сельского поселения Павловского района Краснодарского края (Нормативы, местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП, МНГП Старолеушковского сельского поселения) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории Старолеушковского сельского поселения Павловского района; используются органами местного самоуправления для принятия решений по развитию территорий и органами государственной власти Краснодарского края при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления сельского поселения законодательства о градостроительной деятельности.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих Нормативов.

Местные нормативы градостроительного проектирования Старолеушковского сельского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчетные показатели  устанавливаются для видов объектов местного значения сельского поселения, относящихся к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статье 23.1 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540 - КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», статье 8 Устава Старолеушковского сельского поселения, утвержденного решением Совета Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 18 мая 2017 года № 45/150, а также необходимых для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения полномочий по вопросам местного значения в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения Старолеушковского сельского поселения Павловского района.

| ОМЗ сельского поселения | Наименование расчетного показателя ОМЗ сельского поселения, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| В области культуры |
| Объекты культурно-досугового назначения, из них: |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м | В составе жилого или общественного комплекса |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 25 тыс. чел населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень обеспеченности, посетительских мест | 175 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 6000 |
| Библиотеки: |  |
| Массовая библиотека | Уровень обеспеченности, тыс. единиц хранения на тыс. чел; читательских мест на тыс. чел | при численности населения сельского поселения от 5 до 10 тыс. человек | 4,5-5; 3-4 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 80 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 80 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м | В составе жилого или общественного комплекса |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | 25 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 9000 |
| В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |
| Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Водоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, га | до 0,8 тыс. куб. м/сут. | 1,0 |
|  |  | свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м/сут. | 2,0 |
|  |  | свыше 12 до 32 тыс. куб. м/сут. | 3,0 |
|  |  | свыше 32 до 80 тыс. куб. м/сут. | 4,0 |
|  |  | свыше 80 до 125 тыс. куб. м/сут. | 6,0 |
|  |  | свыше 125 до 250 тыс. куб. м/сут. | 12,0 |
|  |  | свыше 250 до 400 тыс. куб. м/сут. | 18,0 |
|  |  | свыше 400 до 800 тыс. куб. м/сут. | 24,0 |
|  | Нормативы потребления коммунальной услуги по водоснабжению приведены в таблицах А1, А2, А3, А4, А5 Приложения А. |
|  | Водоотведение |
|  | Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и этажной жилой застройки, % | по заданию на проектирование |
|  | Уровень обеспеченности системой водоотведения для индивидуальной жилой застройки, % | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб.м/сут. | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  | до 0,7 тыс. куб. м/сут. | 0,5 | 0,2 | - |
|  |  | свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. | 4,0 | 3 | 3 |
|  |  | cвыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут. | 6,0 | 9 | 6 |
|  |  | свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. | 12,0 | 25 | 20 |
|  |  | свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут. | 14,0 | 30 | 30 |
|  |  | свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут. | 18,0 | 55 | - |
|  | Нормативы по водоотведению в жилых помещениях приведены в таблице А6 Приложения А. |
|  | Теплоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, культурно-бытовых и административных зданий, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности, га | до 5 Гкал/ч | 0,7 |
|  |  | свыше 5 до 10 Гкал/ч | 1,0 |
|  |  | свыше 10 до 50 Гкал/ч | на твердом топливе – 2,0 на газомазутном топливе – 1,5 |
|  |  | свыше 50 до 100 Гкал/ч | на твердом топливе – 3,0 на газомазутном топливе – 2,5 |
|  |  | свыше 100 до 200 Гкал/ч | на твердом топливе – 3,7 на газомазутном топливе – 3,0 |
|  |  | свыше 200 до 400 Гкал/ч | на твердом топливе – 4,3 на газомазутном топливе – 3,5 |
|  | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов и зданий приведен в таблицах А7 и А8 приложения А. |
|  | Газоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | при 10 тыс. т/год | 6,0 |
|  |  | при 20 тыс. т/год | 7,0 |
|  |  | при 40 тыс. т/год | 8,0 |
|  | Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению приведены в таблицах А9 и А10 Приложения А. |
|  | Электроснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м | трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ | не более 150 |
|  |  | подстанции и переключательные пункты от 20 кВ до 35 кВ | не более 5000 |
|  | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению приведены в таблицах А11 и А12 Приложения А. |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги в границах сельского поселения | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек | I этап (2015-2025 годы) | 290 - 375 |
|  |  | II этап (2025-2030 годы) | 375 - 400 |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | 60 |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 40 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 40 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 30 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 20 |
|  |  | Хозяйственный проезд, скотопрогон (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) | 30 |
|  | Ширина полосы движения, м | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | 3,5 |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 3,5 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 3,0 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 2,75 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 2,75-3,0 |
|  |  | Хозяйственный проезд, скотопрогон (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) | 4,50 |
|  | Число полос движения | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | 2 |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 2-3 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 2 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 2 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 1 |
|  |  | Хозяйственный проезд, скотопрогон (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам) | 1 |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети) | - |
|  |  | Главная улица (связь жилых территорий с общественным центром) | 1,05-2,25 |
|  |  | Улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движениям) | 1,0-1,5 |
|  |  | Улица в жилой застройке второстепенная (связь между основными жилыми улицами) | 1,0 |
|  |  | Проезд в жилой застройке (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей) | 0-1,0 |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |
|  |  |  | при новом строительстве | в сложившейся застройке |
|  |  | Магистральные улицы и дороги | 8,0 | 6,0 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения | 5,0 | - |
|  |  | Транспортные площади | 12,0 | 8,0 |
|  | Ширина боковых проездов, м | при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | не менее 7 |
|  |  | при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта | 10,5 |
|  |  | при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта | 11,25 |
| Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | Число машино-мест на расчетную единицу | Объект | Расчетная единица | Число мест |
|  |  |  |  | 2015 | 2025 |
|  |  | Здания и сооружения |
|  |  | Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 28 | 38 |
|  |  | Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные | 100 работающих | 21 | 29 |
|  |  | Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 14 | 19 |
|  |  | Дошкольные учреждения | 1 объект | 5 | 7 |
|  |  | Школы | 1 объект | 6 | 8 |
|  |  | Больницы | 100 коек | 7 | 10 |
|  |  | Поликлиники | 100 посещений | 10 | 14 |
|  |  | Аптеки и аптечные магазины: - торговой площадь до 25 кв.м - торговой площадью свыше 25 кв.м | 1 объект на 50 кв. м торговой пл. | 2 5 | 3 7 |
|  |  | Спортивные объекты с местами для зрителей | 100 мест | 5 | 7 |
|  |  | Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы | 100 единовременных посетителей | 20 | 25 |
|  |  | Спортивные тренажерные залы | 100 кв.м. общей площади | 2 | 3 |
|  |  | Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест, посетителей | 21 | 30 |
|  |  | Дома культуры, клубы, танцзалы | 100 мест, посетителей | 12 | 15 |
|  |  | Парки культуры и отдыха | 100 посетителей | 10 | 13 |
|  |  | Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м | 100 м торговой площади | 10 | 13 |
|  |  | Предприятия торговли с площадью торговых залов от 50 до 200 кв.м | 100 м торговой площади | 7 | 10 |
|  |  | Предприятия торговли с площадью торговых залов до 50 кв.м | 100 м торговой площади | 5 | 7 |
|  |  | Рынки | 50 торговых мест | 35 | 48 |
|  |  | Рестораны и кафе, клубы | 100 мест | 21 | 29 |
|  |  | Гостиницы высшей категории | 100 мест | 20 | 24 |
|  |  | Гостиницы прочие в т.ч. коммунальные | 100 мест | 6 | 9 |
|  |  | Бани | 100 единовременных посетителей | 15 | 18 |
|  |  | Объекты бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, химчистки) | 1 рабочее место | 2 | 3 |
|  |  | Вокзалы всех видов транспорта, в т.ч. речные вокзалы | 100 пассажиров, прибывающих в час «пик» | 21 | 29 |
|  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |
|  |  | Пляжи и парки в зонах отдыха (аквапарки) | 100 единовременных посетителей | 28 | 38 |
|  |  | Лесопарки и заповедники | то же | 14 | 19 |
|  |  | Базы кратковременного отдыха | то же | 21 | 29 |
|  |  | Береговые базы маломерного флота | то же | 21 | 29 |
|  |  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 | 10 |
|  |  | Гостиницы (туристские и курортные) | то же | 21 | 29 |
|  |  | Гостевые дома | 1 объект | Не менее 2 |
|  |  | Мотели и кемпинги | то же | По расчетной вместимости |
|  |  | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 14 | 19 |
|  |  | Садоводческие товарищества (гостевые автостоянки) | 10 участков | 3 | 4 |
| Станции технического обслуживания | Уровень обеспеченности, пост, автомобилей | 1 на 200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 постов | 1,0 |
|  |  | на 15 постов | 1,5 |
|  |  | на 25 постов | 2,0 |
|  |  | на 40 постов | 3,5 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей | 1 на 1200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  | на 11 колонок | 0,4 |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Пожарные депо | Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей | Для населенных пунктов с численностью населения: |
|  |  | до 5 тыс. человек | 1 пожарное депо на 2 автомобиля |
|  | Размер земельного участка, га | тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 2 автомобиля | 0,55 |
|  |  | тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 4 автомобиля | 0,85 |
| Объекты местного значения сельского поселения в иных областях: |
| В области развития жилищного строительства |
| Объекты жилищного строительства | Уровень средней жилищной обеспеченности, кв. м общей площади жилых помещений, человек | 35 к 2025 году |
|  | Площадь территории для предварительного определения селитебной территории, га | При застройке домами усадебного типа с участками при доме (квартире) |
|  |  | Площадь участка при доме, кв. м | Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га |
|  |  | 2000 | 0,25 - 0,27 |
|  |  | 1500 | 0,21 - 0,23 |
|  |  | 1200 | 0,17 - 0,20 |
|  |  | 1000 | 0,15 - 0,17 |
|  |  | 900 | 0,14 - 0,15 |
|  |  | 800 | 0,13 - 0,14 |
|  |  | 600 | 0,11 - 0,13 |
|  |  | 400 | 0,08 - 0,11 |
|  |  | 300 | 0,07 - 0,08 |
|  |  | При застройке секционными и блокированными домами без участков при квартире |
|  |  | Число этажей | Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га |
|  |  | 2 | 0,04 |
|  |  | 3 | 0,03 |
|  |  | 4 | 0,02 |
|  |  | 5 | 0,01 |
|  |  | Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий обслуживания межселенного значения. |
|  | Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в зоне жилой застройки сельского поселения, га | Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда (включая площадь застройки) |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | 0,06 |
|  |  | Одно-, двухквартирные жилые дома; (с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества) |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | 0,1 |
|  |  | Многоквартирные блокированные дома (включая площадь застройки) |
|  |  | предельный минимальный размер земельного участка | 0,03 |
|  | Плотность населения на территории жилой застройки, человек/кв. м | Размер земельного участка, кв.м | Средний размер семьи, человек |
|  |  |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
|  |  | 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|  |  | 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
|  |  | 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
|  |  | 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
|  |  | 900 | 22 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 47 |
|  |  | 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
|  |  | 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
|  |  | 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
|  |  | 300 | 39 | 44 | 48 | 49 | 54 | 58 | 60 | 69 |
|  |  | Застройка секционными домами со средним размером семьи – 3 чел.: |
|  |  | 1 этаж | 130 |
|  |  | 2 этаж | 150 |
|  |  | 3 этаж | 170 |
|  |  | 4 этаж | 190 |
|  | Плотность жилой застройки | Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует принимать не более приведенных ниже значений |
|  |  | Тип жилой застройки | Размер земельного участка (кв.м) | Площадь жилого дома (кв. м общей площади) | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
|  |  | Усадебная застройка и застройка одно-, двухквартирными домами с участком размером 1000 и более кв.м, с развитой хозяйственной частью | 1200 и более | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
|  |  | Застройка коттеджного типа с участками размером не менее 400 кв.м и коттеджно-блокированного типа (2 – 4 -квартирные сблокированные дома) с участками размером не менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной частью | 900 | 510 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  |  |  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
|  |  | Многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером не менее 200 кв.м | 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |
|  |  | Примечание: При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв.м - коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. |
|  | Площадь озелененной территории жилого района, кв. м/на 1человека | 6 |
| В области развития промышленности и сельского хозяйства |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения |
| Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения | Размер земельного участка склада, предназначенного для обслуживания населенных пунктов, кв. м/человек | Не менее 2,5 |
|  | Площадь общетоварного склада, кв. м/1 тыс. человек | продовольственных товаров | 19 |
|  |  | непродовольственных товаров | 193 |
|  | Размер земельного участка общетоварного склада, кв. м/1тыс. человек | продовольственных товаров | 60 |
|  |  | непродовольственных товаров | 580 |
|  | Вместимость специализированного склада, тонн | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 |
|  |  | фруктохранилища | 90 |
|  |  | овощехранилища | 90 |
|  |  | картофелехранилища | 90 |
|  | Размер земельного участка специализированного склада, кв. м/1 тыс. человек | холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 25 |
|  |  | фруктохранилища, овощехранилища | 380 |
|  |  | овощехранилища | 380 |
|  |  | картофелехранилища | 380 |
|  |  | В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6. |
|  | Размер земельного участка для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива, кв. м/тыс. человек | Не менее 300 |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | Размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, кв. м | для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 |
|  |  | для ведения садоводства и под дачное строительство | 400 |
|  |  | для ведения животноводства | 1000 |
|  |  | для ведения коллективного огородничества | 600 |
|  | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения, % | Предприятие | Минимальная плотность застройки, процент |
|  |  | Крупного рогатого скота | молочные при привязном содержании коров количество коров в стаде 50 – 60 процентов |
|  |  |  | на 400 коров | 51 - для зданий без чердаков 45 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | на 800 коров | 55 - для зданий без чердаков 50 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | количество коров в стаде 90 процентов |
|  |  |  | на 400 коров | 51 - для зданий без чердаков 45 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | на 800 и 1200 коров | 55 - для зданий без чердаков 49 - с используемыми чердаками |
|  |  |  | молочные при беспривязном содержании коров количество коров в стаде 50, 60 и 90 процентов |
|  |  |  | на 800 коров | 53 |
|  |  |  | на 1200 коров | 56 |
|  |  |  | на 2000 коров | 60 |
|  |  |  | мясные и мясные репродукторные |
|  |  |  | на 800 и 1200 коров | 52 - при хранении грубых кормов и подстилки под навесами 35 - при хранении грубых кормов и подстилки в скирдах |
|  |  |  | доращивания и откорма молодняка |
|  |  |  | на 6000 и 12000 скотомест | 45 |
|  |  |  | выращивание телят, доращивания и откорма молодняка |
|  |  |  | на 3000 скотомест | 41 |
|  |  |  | на 6000 скотомест | 46 |
|  |  |  | откормка крупного рогатого скота |
|  |  |  | на 1000 скотомест | 32 |
|  |  |  | на 2000 скотомест | 34 |
|  |  |  | на 3000 скотомест | 36 |
|  |  |  | на 6000 скотомест | 42 |
|  |  |  | откормочные площадки |
|  |  |  | на 2000 скотомест |  |
|  |  |  | на 4000 скотомест |  |
|  |  |  | племенные |
|  |  |  | молочные |
|  |  |  | на 400 коров | 45 |
|  |  |  | на 800 коров | 55 |
|  |  |  | мясные на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  |  |  | выращивания ремонтных телок |
|  |  |  | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
|  |  |  | на 3000 скотомест | 54 |
|  |  |  | на 6000 скотомест | 57 |
|  |  | Свиноводческие | товарные репродукторные |
|  |  |  | на 4000 голов | 36 |
|  |  |  | на 8000 голов | 43 |
|  |  |  | на 12000 голов | 47 |
|  |  |  | откормочные на 6000 и 12000 голов | 39 |
|  |  |  | с законченным производственным циклом |
|  |  |  | на 2000 голов | 32 |
|  |  |  | на 4000 голов | 37 |
|  |  |  | на 6000 и 12000 голов | 41 |
|  |  |  | племенные |
|  |  |  | на 100 маток | 38 |
|  |  |  | на 200 маток | 40 |
|  |  |  | на 300 маток | 50 |
|  |  | Овцеводческие | размещаемые на одной площадке шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |
|  |  |  | на 2500 маток | 55 |
|  |  |  | на 5000 маток | 60 |
|  |  |  | на 4000 голов ремонтного молодняка | 66 |
|  |  |  | мясо-шерстные |
|  |  |  | на 2500 маток | 66 |
|  |  |  | на 2500 голов ремонтного молодняка | 62 |
|  |  |  | шубные на 1200 маток | 56 |
|  |  |  | откормочные |
|  |  |  | на 2500 голов | 65 |
|  |  |  | на 5000 голов | 74 |
|  |  |  | откормочные площадки для получения каракульчи на 5000 голов | 58 |
|  |  |  | с законченным оборотом стада мясо-шерстные на 2500 голов | 60 |
|  |  |  | мясо-шерстно-молочные на 2000 и 4000 голов | 63 |
|  |  |  | шубные на 1600 голов | 67 |
|  |  | Козоводческие | пуховые на 2500 голов | 63 |
|  |  |  | шерстные на 3600 голов | 64 |
|  |  | Птицеводческие | яичного направления |
|  |  |  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  |  |  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  |  |  | мясного направления бройлерные |
|  |  |  | на 3 и 6 млн. бройлеров | 27 - для многоэтажных зданий 43 - для одноэтажных зданий |
|  |  |  | утиные на 65 тыс. утят | 31 |
|  |  |  | индейководческие на 250 тыс. индюшат | 24 |
|  |  |  | племенные яичного направления |
|  |  |  | племзавод на 50 тыс. кур: |
|  |  |  | зона взрослой птицы | 25 |
|  |  |  | зона ремонтного молодняка | 28 |
|  |  |  | племенные мясного направления племзавод на 50 тыс. кур: |
|  |  |  | зона взрослой птицы | 25 |
|  |  |  | зона ремонтного молодняка | 25 |
|  |  | Звероводческие и кролиководческие | звероводческие | 21 |
|  |  |  | кролиководческие | 22 |
|  |  | Тепличные | многолетние теплицы общей площадью |
|  |  |  | 6 га | 54 |
|  |  |  | 12 га | 56 |
|  |  |  | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  |  |  | однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью до 5 га | 41 |
|  |  | По ремонту сельскохозяйственной техники | центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |
|  |  |  | на 25 тракторов | 25 |
|  |  |  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  |  |  | на 100 тракторов | 31 |
|  |  |  | на 150 и 200 тракторов | 35 |
|  |  |  | пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |
|  |  |  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
|  |  |  | на 40 и более тракторов | 38 |
|  |  | Прочие предприятия | по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  |  |  | комбикормовые | 27 |
|  |  |  | по хранению семян и зерна | 28 |
| Примечания. 1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 процентов от установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 процентов, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях. 2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли без учета ширины отмосток. 3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования. В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли. 4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. |
|  |  | Легкая промышленность | Хлопкоочистительные при крытом хранении хлопка-сырца | 29 |
|  |  |  | Хлопкоочистительные при 25% крытого и 75% открытого хранения хлопка-сырца | 22 |
|  |  |  | Хлопкозаготовительные пункты | 21 |
|  |  |  | Льнозаводы | 35 |
|  |  |  | Пенькозаводы (без полей сушки) | 27 |
|  |  |  | Первичная обработка шерсти | 61 |
|  |  |  | Шелкомотальной промышленности | 41 |
|  |  |  | Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 60 |
|  |  |  | Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса: |  |
|  |  |  | до 50 тыс. кв.м | 55 |
|  |  |  | свыше 50 тыс. кв.м | 60 |
|  |  |  | Текстильной галантереи | 60 |
|  |  |  | Верхнего и бельевого трикотажа | 60 |
|  |  |  | Швейно-трикотажные | 60 |
|  |  |  | Швейные | 55 |
|  |  |  | Кожевенные и первичной обработки кожсырья: |  |
|  |  |  | Одноэтажные | 50 |
|  |  |  | Двухэтажные | 45 |
|  |  |  | Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  |  |  | Кожгалантерейные: | 55 |
|  |  |  | Одноэтажные | 50 |
|  |  |  | Многоэтажные | 55 |
|  |  |  | Меховые и овчино-шубные | 55 |
|  |  |  | Обувные: |  |
|  |  |  | Одноэтажные | 55 |
|  |  |  | Многоэтажные | 50 |
|  |  |  | Фурнитуры и других изделий для обувной, галантерейной, швейной и трикотажной промышленности | 52 |
|  |  | Пищевая промышленность | Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс.т/сут.: до 3 (хранение свеклы на кагатных полях) | 55 |
|  |  |  | от 3 до 6 (хранение свеклы в механизированных складах) | 50 |
|  |  |  | хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут.: |  |
|  |  |  | до 45 | 37 |
|  |  |  | более 45 | 40 |
|  |  |  | Кондитерских изделий | 50 |
|  |  |  | Растительного масла производственной мощностью, тонн переработки семян в сутки: |  |
|  |  |  | до 400 | 33 |
|  |  |  | более 400 | 35 |
|  |  |  | Маргариновой продукции | 40 |
|  |  |  | Парфюмерно-косметических изделий | 40 |
|  |  |  | Виноградных вин и виноматериалов | 50 |
|  |  |  | Пива и солода | 50 |
|  |  |  | Плодоовощных консервов | 50 |
|  |  |  | Первичной обработки чайного листа | 40 |
|  |  |  | Ферментации табака | 41 |
|  |  | Мясо-молочная промышленность | мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  |  |  | мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  |  |  | По переработке молока производственной мощностью, тонн в смену: до 100 | 43 |
|  |  |  | более 100 | 45 |
|  |  |  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, тонн в смену: |  |
|  |  |  | до 5 | 36 |
|  |  |  | более 5 | 42 |
|  |  |  | Молочных консервов | 45 |
|  |  |  | Сыра | 37 |
|  |  |  | гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов | 45 |
|  |  | Заготовительная промышленность | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | 41 |
|  |  |  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 |
|  |  | Ремонт техники | По ремонту грузовых автомобилей | 60 |
|  |  |  | По ремонту тракторов | 56 |
|  |  |  | По ремонту шасси тракторов | 54 |
|  |  |  | Станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 40 |
|  |  |  | Станция технического обслуживания энергонасыщенных тракторов | 40 |
|  |  |  | Станция технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин | 52 |
|  |  |  | Базы торговые краевые | 57 |
|  |  |  | Базы прирельсовые (районные и межрайонные) | 54 |
|  |  |  | Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов | 35 |
|  |  |  | Склады химических средств защиты растений | 57 |
|  |  | Издательская деятельность | Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные | 50 |
|  |  | Предприятия по поставкам продукции | Предприятия по поставкам продукции | 40 |
|  |  |  | Предприятия по поставкам металлопродукции | 35 |
| В области организации мест захоронения |  | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
| Кладбища традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
|  | Минимальные расстояния, м | До стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га – 500. |
| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м |  | 100 |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |
| Иные виды объектов местного значения сельского поселения, которые необходимы в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения |
| В области благоустройства (озеленения) территории |  | 8 |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | 12 |
|  | Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения, не менее га | центральные парки | 15 |
|  |  | парки | 10 |
|  |  | сады | 3 |
|  |  | скверы | 0,5 |
|  | Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения, % | 70 % |
| Сбор бытовых отходов и мусора (мусоросборники) | Уровень обеспеченности | В жилых зонах | На придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. |
|  |  | На территории рынков | Урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 кв.м площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. Мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного контейнера на 200 кв.м площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб.м. |
|  |  | На территории парков | Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие). Урны располагаются из расчета одна урна на 800 кв.м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. |
|  |  | На территории лечебно-профилактических организаций | Хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 кв.м и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях. |
|  |  | На территории пляжей | Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв.м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м. Контейнеры емкостью 0,75 куб.м следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв.м площади пляжа. |
|  | Нормы накопления бытовых отходов | Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |
|  |  |  | кг | Л |
|  |  | Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 – 1000 |
|  |  | от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 – 1500 |
|  |  | Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 – 1500 |
|  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 – 3500 |
|  |  | Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 - 15 | 8 - 20 |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень обеспеченности/ кв. м площади торговых объектов | 397,9 на 1 тыс. человек, в т. ч. |
|  |  | продовольственных товаров | 136,5 на 1 тыс. человек |
|  |  | непродовольственных товаров | 261,5 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка/ га | на 100 кв. м торговой площади, при торговой площади: |
|  |  | до 250 кв. м | 0,08 га |
|  |  | 250-650 кв. м | 0,08-0,06 га |
|  |  | 650-1500 кв. м | 0,06-0,04 га |
|  |  | 1500-3500 кв. м | 0,04-0,02 га |
|  |  | свыше 3500 кв. м | 0,02 га |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности/место | 40 мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка/га | на 100 мест, при числе мест: |
|  |  | до 50 мест | 0,2-0,25 га |
|  |  | 50-150 мест | 0,15-0,2 га |
|  |  | свыше 150 мест | 0,1 га |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности/рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка/га | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |
|  |  | 10-50 | 0,1-0,2 га |
|  |  | 50-150 | 0,05-0,08 га |
|  |  | свыше 150 | 0,03-0,04 га |
|  |  | Для предприятий бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов - 0,5-1,2 га на объект |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых зонах |
| Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых зонах | Расстояния между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях, м | Между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): |
|  |  | для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа | не менее 15 |
|  |  | для жилых зданий высотой 4 этажа | не менее 20 |
|  |  | между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат | не менее 10 |
|  |  | На территориях индивидуальной жилой застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 |
|  |  | В зонах жилой застройки сельского поселения расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям следует принимать не менее: |
|  |  | от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки | 3 |
|  |  | от построек для содержания скота и птицы | 4 |
|  |  | от бани, гаража и других построек | 1 |
|  |  | от выгребных ям и надворных туалетов | 4 |
|  |  | от стволов высокорослых деревьев | 4 |
|  |  | от стволов среднерослых деревьев | 2 |
|  |  | от кустарника | 1 |
|  |  | Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до бань, выгребных ям и надворных туалетов, расположенных на соседних земельных участках, следует принимать не менее: |
|  |  | от выгребных ям и надворных туалетов | 12 |
|  |  | от бань | 8 |
|  |  | Минимально допустимое расстояние от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее: |
|  |  | Поголовье, шт | Раз - рыв, м |
|  |  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики - матки | птица | лошади | нутрии, песцы |  |
|  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 | 20 |
|  |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 | 30 |
|  |  | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 | 40 |
|  |  | Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков. Их следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: |
|  |  | до 2 блоков | 15 |
|  |  | от 3 до 8 блоков | 25 |
|  |  | от 9 до 30 блоков | 50 |
| Площадки различного назначения на придомовой территории | Расчетные показатели размеров площадок, кв.м/чел. | Тип площадки | Удельный размер площадок, кв. м/чел. |
|  |  | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
|  |  | Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
|  |  | Для занятий физкультурой и спортом | 2,0 |
|  |  | Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
|  |  | Для стоянки автомобилей | 0,8 |
| Спортивно-игровая инфраструктура на придомовой территории | Минимальные размеры площадок различных видов, м; рекомендуемый тип покрытия | Вид площадки | Минимальные размеры площадки, м | Рекомендуемый тип покрытия |
|  |  | Настольный теннис | 8,0 x 4,3 | твердое, с искусственным покрытием |
|  |  | Теннис | 36,0 x 16,0 | твердое, с искусственным покрытием |
|  |  | Бадминтон | 16,4 x 7,0 | твердое, с искусственным покрытием |
|  |  | Волейбол | 23,0 x 14,0 | твердое, с искусственным покрытием |
|  |  | Баскетбол | 28,0 x 15,0 | твердое, с искусственным покрытием |
|  |  | Универсальная для спортивных игр | 36,0 x 18,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Автостоянки на территории жилой застройки | Расчетные показатели количества машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств (I период расчетного срока по уровню автомобилизации), машино-место/1000 жителей | для хранения легковых автомобилей в частной собственности | 195 - 243 |
|  |  | для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности | 2 |
|  |  | для таксомоторного парка | 3 |
|  |  | открытые площадки (гостевые автостоянки) на придомовых территориях для парковки легковых автомобилей посетителей | 40 |
|  | Размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для легковых автомобилей в зависимости от их этажности, кв.м/ 1 машино-место | одноэтажные | 30 |
|  |  | двухэтажные | 20 |
|  |  | наземные | 25 |
| В области связи и информатизации |
| Антенно-мачтовые сооружения | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения/кв.м | 100 |

Таблица 2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения Старолеушковского сельского поселения

| ОМЗ сельского поселения | Расчетные показатели ОМЗ сельского поселения, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: 500 |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: 1500 |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги местного значения в границах сельского поселения | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м |  |
|  | от жилых домов | 500 |
|  | в районе индивидуальной жилой застройки | 800 |
|  | от объектов массового посещения | 250 |
|  | от зон массового отдыха и спорта | 800 |
|  | в производственных зонах | 400 |
| Автостоянки на территории жилой застройки | Радиус доступности, м | Сооружения для хранения легковых автомобилей населения | 250 - 300 от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 |
|  |  | Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам | не более 200 от входов в жилые дома |
|  |  | Открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей | не более 200 от подъездов обслуживаемых жилых домов |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Пожарные депо | Уровень территориальной доступности для населения, м, время прибытия пожарного подразделения | Не более 3000 м Не более 20 минут |
| В области благоустройства (озеленения) территории |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень территориальной доступности для населения, мин., м | Для парков | не более 20 мин. (время пешеходной доступности) или не более 1350 м; |
|  |  | Для садов, скверов | не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 600 м |
| В области общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Предприятия общественного питания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Старолеушковского сельского поселения для населения Старолеушковского сельского поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке генерального плана (ГП), документации по планировке территории (ДТП) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Старолеушковского сельского поселения, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных региональными нормативами  градостроительного проектирования Краснодарского края (далее также – региональные нормативы градостроительного проектирования, НГП Краснодарского края).

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели НГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Старолеушковского сельского поселения, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели НГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Таблица 3. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ сельского поселения округа | Единица измерения | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области культуры |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | кв. м площади пола /тыс. человек | + | + |  |
| 1.2 | Размер земельного участка помещений для культурно-досуговой деятельности | кв. м |  | + | + |
| 1.3 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | посетительских мест/ тыс. человек | + | + |  |
| 1.4 | Размер земельного участка учреждений культуры клубного типа | кв. м | + | + | + |
| 1.5 | Уровень обеспеченности музеями | объект/25 тыс. человек | + |  |  |
| 1.6 | Размер земельного участка музеев | кв.м/объект | + | + | + |
| 1.7 | Уровень обеспеченности библиотеками | тыс. единиц хранения/читательское место | + | + |  |
| 1.8 | Размер земельного участка библиотек | кв.м/объект | + | + | + |
| 2 | В области физической культуры и массового спорта |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади/ тыс. человек |  | + |  |
| 2.2 | Размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок | кв. м |  | + | + |
| 2.3 | Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м общей площади/ тыс. чел. |  | + |  |
| 2.4 | Размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | кв. м/тыс. человек |  | + | + |
| 2.5 | Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | кв. м общей площади/ тыс. чел. |  | + |  |
| 2.6 | Размер земельного участка плоскостных сооружений | кв. м/тыс. человек |  | + | + |
| 2.7 | Уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды/ тыс. чел. |  | + |  |
| 2.8 | Размер земельного участка плавательных бассейнов | кв. м/тыс. человек |  | + | + |
| 3 | В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |
| 3.1 | Водоснабжение |
| 3.1.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой водоснабжения | % | + | + |  |
| 3.1.2 | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности | га | + | + | + |
| 3.2 | Водоотведение |
| 3.2.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой водоотведения для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки | % | + | + |  |
| 3.2.2 | Уровень обеспеченности системой водоотведения для индивидуальной застройки | % |  |  |  |
| 3.2.3 | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности | га | + | + | + |
| 3.3 | Теплоснабжение |
| 3.3.1 | Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла | % | + | + |  |
| 3.3.2 | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности | га | + | + | + |
| 3.4 | Электроснабжение |
| 3.4.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения | % | + | + |  |
| 3.4.2 | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов напряжением | кв. м | + | + | + |
| 3.5 | Газоснабжение |
| 3.5.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения | % | + | + |  |
| 3.5.2 | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа | кв. м | + | + | + |
| 3.5.3 | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций следует принимать в зависимости от производительности, тысяч тонн в год | га | + | + | + |
| 4 | В области автомобильных дорог местного значения |  |
| 4.1 | Уровень автомобилизации населения | автомобилей/ тыс. человек | + | + |  |
| 4.2 | Уровень обеспеченности населения личным автотранспортом | % | + | + |  |
| 4.3 | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц | - | + | + |  |
| 4.4 | Обеспечение безопасности дорожного движения – организация пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью | - | + | + |  |
| 4.5 | Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта | м | + | + |  |
| 4.6 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/кв. км | + | + |  |
| 4.7 | Число парковочных машино-мест | место |  | + | + |
| 4.8 | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | колонка/ автомобилей | + | + |  |
| 4.9 | Размер земельного участка автозаправочной станции | га | + | + | + |
| 5 | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 5.1 | Уровень обеспеченности пожарными депо | автомобилей | + | + |  |
| 5.2 | Размер земельного участка пожарных депо | кв. м | + | + | + |
| 6 | В области развития жилищного строительства |
| 6.1 | Уровень средней жилищной обеспеченности | кв. м общей площади жилых помещений/ человек | + | + |  |
| 6.2 | Площадь территории для предварительного определения общих размеров жилых зон | га / тыс. человек | + |  |  |
| 6.3 | Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства | га | + | + | + |
| 6.4 | Плотность населения на территории жилой застройки | человек/га | + | + |  |
| 6.5 | Плотность жилой застройки | коэффициент | + | + | + |
| 6.6 | Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м |  | + |  |
| 7 | Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения |
| 7.1 | Размер земельного участка склада, предназначенного для обслуживания населенных пунктов | кв. м /человек | + | + | + |
| 7.2 | Площадь общетоварного склада, кв. м/ 1 тыс. человек | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 7.3 | Размер земельного участка общетоварного склада | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 7.4 | Вместимость специализированного склада | тонн | + | + |  |
| 7.5 | Размер земельного участка специализированного склада | кв. м/тыс. человек | + | + | + |
| 7.6 | Площадь для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 7.7 | Размер земельного участка для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива | кв. м / тыс. человек | + | + | + |
| 8 | Объекты сельскохозяйственного назначения, соответствующие приоритетным направления развития экономики |
| 8.1 | Размеры земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | га | + | + | + |
| 8.2 | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения | % | + | + |  |
| 9 | В области организации мест захоронения |
| 9.1 | Размер земельного участка для кладбища смешанного и традиционного захоронения | га /1 тыс.чел. | + | + | + |
| 9.2 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |  |
| 9.3 | Размер земельного участка кладбища для погребения после кремации | га/1 тыс. чел. | + | + | + |
| 9.4 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |  |
| 10 | В области благоустройства (озеленения) территории |
| 10.1 | Уровень обеспеченности объектами озеленения общего пользования | кв. м на 1 человека | + | + |  |
| 10.2 | Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения | га | + | + | + |
| 10.3 | Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения | % | + | + |  |
| 11 | В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 11.1 | Уровень обеспеченности торговыми предприятиями |  | + | + | + |
| 11.2 | Размер земельного участка торгового предприятия |  |  |  | + |
| 11.3 | Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания |  | + | + | + |
| 11.4 | Размер земельного участка предприятия общественного питания |  |  |  | + |
| 11.5 | Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания |  | + | + | + |
| 11.6 | Размер земельного участка предприятия бытового обслуживания |  |  |  | + |
| 12 | Здания, строения и сооружения, размещаемые в жилых зонах |
| 12.1 | Расстояния между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях | м | + | + | + |
| 13 | Объекты в области связи и информатизации |
| 13.1 | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения | га | + | + | + |

Таблица 4. Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения для населения Старолеушковского сельского поселения, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области физической культуры и массового спорта |  |
| 1.1 | Уровень территориальной доступности помещений для физкультурных занятий и тренировок | м |  | + |  |
| 1.2 | Уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | м | + | + |  |
| 2 | В области автомобильных дорог местного значения |  |
| 2.1 | Дальность пешеходных подходов до остановок общественного транспорта | м | + | + |  |
| 3 | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  |
| 3.1 | Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения | м | + | + |  |
| 4 | В области благоустройства (озеленения) территории |
| 4.1 | Уровень территориальной доступности объектов озеленения общего пользования для населения | мин, м | + | + |  |
| 5 | В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Уровень территориальной доступности торгового предприятия для населения | м | + | + |  |
| 5.2 | Уровень территориальной доступности предприятия общественного питания для населения | м | + | + |  |
| 5.3 | Уровень территориальной доступности предприятия бытового обслуживания для населения | м | + | + |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Таблица А1. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя

| Жилые здания | Строительный климатический район |
| --- | --- |
|  | III и IV |
|  | общий расход воды (стоков) л/сут. на 1 жителя | в том числе горячей |
| С водопроводом и канализацией без ванн | 110 | 45 |
| То же , с газоснабжением | 135 | 55 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 170 | 70 |
| То же, с газовыми водонагревателями | 235 | 95 |
| С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | 260 | 105 |
| То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 285 | 115 |

Таблица А2. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут на единицу измерения | Продолжи-тельность водоразбора, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | В том числе горячей |  |
| 1 Административные здания | 1 работающий | 18 | 7 | 8 |
| 2 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 | - |
| 3 Магазины: |  |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м торгового зала | 33 | 13 | 8 |
| промтоварные | 1 работник в смену | 22 | 9 | 8 |
| 4 Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 61 | 36 | 12 |
| 5 Клубы и досугово-развлекательные учреждения: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 8 | 3 | 4 |
| для артистов | То же | 40 | 25 | 8 |
| 6 Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |
| для зрителей | " | 3 | 1 | 4 |
| для физкультурников с учетом приема душа | " | 57 | 35 | 11 |
| для спортсменов с учетом приема душа | " | 115 | 69 | 11 |
| 7 Плавательные бассейны: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 6 |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 8 |
| на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | - | 8 |
| 8 Бани: |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 | 3 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур | То же | 290 | 190 | 3 |
| душевая кабина | " | 360 | 240 | 3 |
| ванная кабина | " | 540 | 360 | 3 |
| 9 Прачечные: |  |  |  |  |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | - |
| механизированные | То же | 75 | 25 | - |
| 10 Производственные цехи: |  |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 29 | 13 | 8 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч | То же | 45 | 24 | 6 |
| 11 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 550 | 297 | - |
| 12 Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м | 4 | - | - |
| футбольного поля | То же | 0,6 | - | - |
| остальных спортивных сооружений | " | 1,8 | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | " | 0,6 | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | " | 4-8 | - | - |

Таблица А3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабжению | по холодному водоснабжению |
| 1. | Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,65 | 4,04 |
| 2. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 6,59 |
| 3. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 5,34 |
| 4. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | - | 5,63 |
| 5. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 3,79 |
| 6. | Жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 1,96 |

Таблица А4. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для полива земельного участка

| N п/п | Назначение использования | Норматив потребления, куб.м/кв.м земельного участка в месяц поливного сезона |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,1830 |
| 2. | Полив усовершенствованных покрытий и тротуаров | 0,0153 |
| 3. | Полив посадок в теплицах и парниках всех типов | 0,1800 |

Таблица А5. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного

| N п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Норматив потребления, куб.м в месяц на 1 голову животного |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крупный рогатый скот | 2,483 |
| 2. | Свиньи | 0,719 |
| 3. | Овцы | 0,177 |
| 4. | Лошади | 2,341 |
| 5. | Козы | 0,084 |
| 6. | Куры | 0,011 |
| 7. | Индейки | 0,016 |
| 8. | Утки | 0,064 |
| 9. | Гуси | 0,056 |

Таблица А6. Нормативы по водоотведению в жилых помещениях

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив по водоотведению (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 6,69 |
| 2. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 6,59 |
| 3. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,34 |

Таблица А7. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий,

Вт/(куб.м - °C)

| Площадь здания | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0.517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0.336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50-1000 кв. м значения должны определяться линейной интерполяцией. |

Таблица А8. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб.м - °C)

| Тип здания | Этажность здания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0372 | 0359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0371 | 0359 | 0,342 | 0324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0^82 | 0,371 | 0359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0.417 | 0394 | 0,382 | 0313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Таблица А9. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на приготовление пищи, подогрев воды и отопление жилых помещений

| Направления использования природного газа |
| --- |
| Пищеприготовление при наличии газовой плиты (куб.м/чел. в месяц) | Подогрев воды (куб.м/чел. в месяц) | Отопление жилых помещений (куб.м/кв.м в календарный месяц отопительного периода) |
|  | при наличии газового водонагревателя | при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводонагревателя |  |
|  |  |  | 6 месяцев | 7 месяцев |
| 11,3 | 16,6 | 5,3 | 12,0 | 10,2857 |

Примечание: при использовании природного газа по нескольким направлениям соответствующие значения нормативов суммируются

Таблица А10. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на отопление бань, теплиц, гаражей, содержание животных в личном подсобном хозяйстве

| N п/п | Направление использования газа | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление бань, гаражей, теплиц |
| 1.1 | индивидуальных бань | куб.м на 1 куб.м объема помещения в месяц | 1,1 |
| 1.2 | индивидуальных гаражей |  | 2,4 |
| 1.3 | теплиц |  | 4,8 |
| 2 | Содержание животных в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей) |
| 2.1 | лошадь | куб.м на 1 животное в месяц | 5,12 |
| 2.2 | корова |  | 11,32 |
| 2.3 | свинья |  | 21,6 |
| 2.4 | овца, коза |  | 2,0 |
| 2.5 | куры | куб.м на 10 голов (1 голову) в месяц | 0,2 (0,02) |
| 2.6 | индейки |  | 0,31 (0,031) |
| 2.7 | утки, гуси |  | 0,41 (0,041) |

Таблица А11. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Норматив потребления (кВт.ч на одного человека в месяц) |
| --- | --- |
|  | Число проживающих в многоквартирных и жилых домах |
|  | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более |
| в домах с газовыми плитами |
| 1 | 97 | 60 | 49 | 38 | 33 |
| 2 | 125 | 78 | 63 | 49 | 43 |
| 3 | 142 | 88 | 71 | 55 | 48 |
| 4 и более | 153 | 95 | 77 | 60 | 52 |
| в домах, оборудованных электрическими плитами в установленном порядке |
| 1 | 147 | 91 | 74 | 57 | 50 |
| 2 | 174 | 108 | 87 | 68 | 59 |
| 3 | 190 | 118 | 95 | 74 | 64 |
| 4 и более | 201 | 125 | 101 | 79 | 68 |

Таблица А12. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

| Вид сельскохозяйственного животного | Нормативы потребления (кВт.ч в месяц на 1 голову животного) |
| --- | --- |
|  | для освещения в целях содержания соответствующего сельскохозяйственного животного | для приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного | для подогрева воды для соответствующего сельскохозяйственного животного |
| Крупный рогатый скот, лошади | 0,8 | 2,25 | 3,3 |
| Свиньи | 0,8 | 2,25 | 3,5 |
| Птица | 0,17 | - | - |
| Иные животные | 0,2 | - | - |